| P R O J E K T B U D O W L A N Y |
| --- |
| Przebudowa mostu drogowego na potoku Ostrężnik w Niedamirowie Lokalizacja: dz. nr 491, 52, obręb Niedamirów |
| Inwestor : | Gmina Lubawka Plac Wolności 1 58-420 Lubawka |  |
| Jednostka projektowa: | U.O. ,,WILBUD ‘’ mgr inż. Włodzimierz Wilk ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów |
| Data opracowania: | Lipiec 2012 |
| Projektant: | mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW |

Spis treści

| I | Opis techniczny | Str. 3 |
| --- | --- | --- |
| II | Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia | Str. 10 |
| III | Część rysunkowa- wykaz rysunków Mapa orientacyjna 1:500 |  |
|  | Projekt sytuacyjna 1:500, 1:100 | Rys 1 |
|  | Inwentaryzacja 1:50 | Rys 1A |
|  | Rzut i przekrój 1:50 | Rys 2 |
|  | Przekrój podłużny -układ zbrojenia 1:25 | Rys 3 |
|  | Przekrój poprzeczny płyty pomostu 1:50 | Rys 4 |

I   OPIS TECHNICZNY

1. Obiekty:

MOST DROGOWY NA POTOKU OSTRĘŻNIK W NIEDAMIROWIE  PRZY POSESJACH     NR 10 I NR 12

2. Inwestor:

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1  , 58-420 Lubawka

3. Podstawa opracowania.

- Umowa pomiędzy Gminą Lubawka Plac Wolności 1 oraz U.O. WILBUD , ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 dla

- Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne .

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Obowiązujące normy i przepisy z zakresu projektowania mostów drogowych

Obiekty mostowe. Obciążenia.PN-85/S-10030

Obiekty mostowe.Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. PN-91/S-10042

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOTECH Ewa Twardysko ze Świdnicy

4. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy mostu drogowego na potoku Ostrężnik w Niedamirowie przy posesjach nr 10 i 12. Most są zlokalizowany w ciągu drogi  dz. nr 491 dr stanowiącej komunikację części wsi Niedamirów oraz dojazd do pól uprawnych

5. Stan istniejący.

Obecnie w miejscu projektowanego mostu znajduje się obiekt o konstrukcji  murowane , łukowej. Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. W kluczu konstrukcji nastąpiło uszkodzenie płaszcza sklepienia i częściowe zawalenie. Przyczyną awarii było przeciążenie konstrukcji i działanie czynników atmosferycznych. Obiekt nie posiada żadnych zabezpieczeń  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Konstrukcja sklepienia grubości około 30-35 cm  wykonana z płaskich kamieni lokalnego pochodzenia na zaprawie wapiennej.

Od spodu widoczne pęknięcia prostopadłe do osi obiektu. Skrzydełka mostu  wykonano jako murowane z kamienia lokalnego i od strony dolnej wody z bloczków betonowych. Mury te są uszkodzone – mur betonowy – pęknięty, a w murze kamiennym występują braki kamienia.

Opaski przynurtowe wykonane z betonu uległy degradacji poprzez wymycie na styku z podłożem .

Dno potoku pod mostem nieregularne z naniesionymi przez wodę kamieniami i grubym żwirem.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany odbudowy mostu drogowego w Niedamirowie.  Szczegółową lokalizację inwestycji podano na rys. 1

6.2 Istniejący stan zagospodarowania

W obrębie przedmiotowego mostu występują istniejące obiekty kubaturowe nr 10 i nr 12. Most zlokalizowany w ciągu drogi dojazdowej do części wsi  oraz do pól uprawnych.

Stan techniczny obiektu – zły.

Obecnie został wyłączony z eksploatacji.

Fot. 1 Widok mostu od dolnej wody. Spękania konstrukcji murowej,

zniszczone opaski przynurtowe

Fot.2 Awaryjny stan sklepienia kamiennego

6.3 Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowana przebudowa mostu  nastąpi w miejscu obiektu starego po wcześniejszym jego wyburzeniu. Odbudowie podlegać będą też skrzydełka mostu i mur oporowy przy rowie przydrożnym. Projektowany most lokalizuje się w osiach obiektu istniejącego

Przebieg drogi pozostaje bez zmian. Niweleta ulega nieznacznej korekcie z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych warstw konstrukcyjnych

6.4 Zestawienie powierzchni

powierzchnia mostu -  27,8 m2

6.5 Dane o terenie inwestycji

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje się w zakresie oddziaływania eksploatacji górniczej

W zakresie inwestycji nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

7. Opis techniczny rozwiązania.

7.1 Założenia projektowe.

Projekt odbudowy mostu wykonano przy następujących założeniach:

a). most po odbudowie będzie obiektem o normowych parametrach obciążenia, to znaczy   będzie odpowiadać klasie C wg normy obciążeń PN – 85/5 10030, pojazdy o ciężarze całkowitym 300 kN – (30 t).

b). konstrukcja mostu  zawiera rozwiązania podwyższające jego trwałość i bezpieczeństwo jego użytkowników.

- zastosowane zostały typowe barieroporęcze mostowe.

- szerokość jezdni na obiekcie będzie wynosić 4,25 m.

- pomiędzy jezdnią oraz barieroporęczami zaprojektowano opaski bezpieczeństwa po 0,5m.

c). obiekt zostanie wykonany bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

7.2. Zasadnicze dane techniczne i geometryczne.

- ilość przęseł                                                         n = 1

- nośność mostu                                                     300 kN  ( 30 t)

- rozpiętość teoretyczna                                         Lt = 4,20 m

- długość mostu                                                      L = 5,00 m

- światło poziome                                                   Lo = 3,80 – 3,60 m

- światło pionowe                                                   Ho = 1,90 m

- barieroporęcze mostowe                                      hp = 1,10 m

- szerokość jezdni                                                   Bj = 4,25 m

- szerokość w licu poręczy                                     Bp = 5,25 m

- szerokość pasów bezpieczeństwa                        Pb = 0,50 m x 2

- szerokość całkowita mostu                                  Bc = 6,18 m

- wysokość konstrukcyjna                                      hk = 0,38 m

- powierzchnia mostu                                             27,8 m2

7.3 Dane konstrukcyjne mostu

7.3.1 Dane ogólne

Obiekt mostowy zaprojektowano jako obiekt jednoprzęsłowy o układzie statycznym płyty żelbetowej .

Konstrukcja mostu dostosowana do obciążeń klasy C (30t).

Most w całości w  technologii monolitycznej żelbetowej z murowanymi skrzydełkami i murowanym licem przyczółków.

Dla umożliwienia wykonania robót fundamentowych projektuje się wykonanie grodzy ziemnej chroniącej przed napływem wód do wykopu. Wykopy należy utrzymywać w stanie suchym poprzez odpompowywanie wody. Dopuszcza się także inne sposoby zabezpieczenia wykopów (np. wykonanie przepustów tymczasowych)

7.3.2 Zakres prac rozbiórkowych

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą następujące roboty:

- Rozebranie murowanego sklepienia łukowego i uszkodzonego muru oporowego

- Rozebranie betonowych opasek przynurtowych

- Wykop pod projektowane fundamenty

7.3.4. Warunki gruntowe

Dokumentację geotechniczną dla potrzeb niniejszego projektu wykonał GEOTECH Świdnica

Fundament zostaje posadowiony w warstwie  glin piaszczystych zmieszanych ze żwirami . Stan

gruntu twardoplastyczny /plastyczny.

7.3.5. Konstrukcja nośna mostów .

Zaprojektowano przęsło płytowe,  żelbetowe,  monolityczne,  oparte na przyczółkach.

Płyta pomostu grubości 38 do 42 cm w środku rozpiętości, swobodnie podparta, jednokierunkowo zbrojona . Długość oparcia płyty na przyczółkach  35 cm .      Płytę uformowano ze spadkami obustronnymi poprzecznymi  ok. 1,5 %. Całość konstrukcji nośnej nachylono  ze spadkiem 1.5 % w kierunku bud. Nr 12. Górne powierzchnie pasów bezpieczeństwa ukształtowano ze spadkiem 3 % w kierunku jezdni.

Powierzchnię górną  płyty pomostu należy izolować papą zgrzewalną przeznaczoną na mosty, jednokrotnie.

Beton  klasy B 35, N4, F150 W6 ,  stal RB500W

7.3.6. Konstrukcja podpór.

Przyczółki mostu zaprojektowano jako żelbetowe z licem murowanym z formaka granitowego.

Posadowienie przyczółków należy zrealizować na wskazanym poziomie w warstwie nośnej.

Podłoże gruntowe pod ławy należy wyrównać ręcznie i  wykonać  podkład betonowy grubości 10 cm . Na wierzchu podkładu  przewiduje się izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na gorąco.

Górne krawędzie przyczółków wykonać wg  podanych  rzędnych. Górną płaszczyznę przyczółków  na styku z ustrojem nośnym mostu izolować papą termozgrzewalną.

Beton klasy B 35, N4, F150 W6 ,  stal RB500W

W górnej części  celem zmniejszenia parcia za przyczółkami zaprojektowano wzmocnienie stabilizacją cementem (dowożoną z wytwórni) Rm =7.5 MPa. Na ławach podłożyskowych należy wykonać izolację z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Górne powierzchnie ław podłożyskowych wykonywać dokładnie wg podanych rzędnych .

7.3.7. Elementy wyposażenia.

Na obiekcie przewidziano zastosowanie następujących elementów wyposażenia:

- izolacja jednowarstwowa z papy termozgrzewalnej na obiekty mostowe.

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z asfaltobetonu 0/12,8

- poręcze mostowe wysokości 1,10 m

7.3.8. Rozwiązanie wysokościowe.

Niweletę jezdni na moście zaprojektowano o spadku podłużnym 1,5 %. Spadki poprzeczne mostu wynoszą 1,5 %.

7.3.9 Dojazdy do mostu.

Konstrukcja jezdni na dojazdach :

5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu 0/12,8

5 cm – warstwa wiążąca z asfaltobetonu 0/16

20 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego

Odwodnienie nawierzchni mostu – powierzchniowe – do potoku

7.3.10. Ciek wodny

W ramach robót należy odmulić dno potoku pod mostem i w obrębie mostu oraz brukować brukiem kamiennym grubości 20 cm

7.3.11. Urządzenia obce.

W obrębie obiektu nie przebiegają urządzenia obce.

7.3.12 Zakres projektowanych robót.

- Odkopanie dojazdów i rozbiórka konstrukcji murowej  mostu i muru oporowego

- Wykopy fundamentowe

- Wykonanie nowych fundamentów i przyczółków wraz z izolacjami

- Wykonanie  żelbetowego ustroju nośnego

- Zasypanie za przyczółkami z zagęszczeniem warstwami

- Przebudowa muru oporowego  od góry mostu

- Wykonanie stabilizacji cementowej w części górnej za przyczółkami

- Wykonanie nowych fundamentów i skrzydełek mostu

- Zasypanie za skrzydełkami z zagęszczeniem warstwami

- Wyposażenie obiektu (izolacja, nawierzchnia, poręcze)

- Dojazdy do mostu

- Roboty porządkowe

7.4 Charakterystyka energetyczne obiektu i jego wpływ na środowisko

Obiekt nie wymaga energii elektrycznej ani cieplnej

Obiekt nie wymaga dostarczania wody, nie powoduje emisji zanieczyszczeń lub wprowadzania odpadów do środowiska.

Obiekt nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania do środowiska

Obiekt nie ma wpływu na drzewostan oraz powierzchnię ziemi.

Wody opadowe projektuje się odprowadzić powierzchniowo do potoku

7.5 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Założenia do obliczeń:

-klasa obciążenia   C  zgodnie z PN-85/S-10030    o wartości obciążenia 300 kN

współczynnik dynamiczny  φ=1,34, współczynnik obciążenia γ=1,5

- beton B35 stal RB 500W , współczynniki obc. do elem. konstrukcyjnych 1,25 oraz dla elem.

niekonstrukcyjnych 1,5

- warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej

- dopuszczalne ugięcia elementów ustroju nośnego : 1/600 l dla płyt pomostów,

Dla zmniejszenia parcia na przyczółki oraz skrzydełka mostu  zastosowano grunt stabilizowany Rm=2,5 MPa .

Schematy statyczne:

- płyty pomostu  jednokierunkowo zbrojone , swobodnie oparte na przyczółkach

Obliczenia wykonano przy użyciu licencjonowanego programu komputerowego Konstruktor firmy INTEROFT

7.6 Technologia wykonania przyczółków, muru oporowego i skrzydełek

Roboty budowlane  przewiduje się wykonać w wykopach ze skarpami o max nachyleni 1:1,5.

Głębokość wykopów w stosunku do powierzchni terenu –około 3,2 m od strony posesji nr 10 oraz około 2,4 m od strony posesji nr 12

Pod ławy przyczółków wykonać wykopy w dnie wykopu.

Nie należy obciążać naziomu wykopu w pasie szer. 3,0 m. Koronę wykopów należy ogrodzić i zabezpieczyć przed możliwością napływu wody  . Nie dopuszcza się prowadzenia robót w okresie mrozów.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami  PN-B-06050 –Roboty ziemne, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych, oraz przepisami BHP

Zbrojenie fundamentu  i ścian muru oporowego – analogiczne do zbrojenia przyczółków.

Na granicy mostu i muru oporowego w belce podporęczowej wykonać dylatację z przekładką ze styropianu 1,5 cm i wypełnieniem spoiny kitem plastycznym. Skrzydełka zbroić pionowo  od strony gruntu siatką wysokości 1,0 m z prętów fi 12 – 25/25 . Otulina prętów ław fundamentowych i ścian- 7 cm. Dla odwodnienia gruntu za ścianami zastosować drenaż fi 120 mm w obsypce piaskowo- żwirowej z wylotem do cieku

II   INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

- Zakres robót

Inwestycja obejmuje przebudowę mostu na potoku Okrężnik w Niedamirowie. W zakres robót objętych projektem wchodzi:

- Wykonanie robót ziemnych

- Rozbiórka konstrukcji murowej mostu

- budowa nowych przyczółków

- wykonanie konstrukcji nośnej żelbetowej

- wykonanie elementów wyposażenia mostu

- wykonanie dojazdów do mostu

- roboty porządkowe i wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Poza pozostałościami po starym obiekcie mostowym, na terenie budowy nie występują inne obiekty budowlane

- Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie

Elementami zagospodarowania mogącymi stanowić zagrożenie są skarpy  wykopów oraz potok

- Przewidywane zagrożenia

Prace będą prowadzone na wysokości. Z tego powodu występuje zagrożenie upadkiem z wysokości oraz upadkiem przedmiotów lub materiałów na pracowników znajdujących się na dole.

Elementem zagrożenia jest również potok, który z uwagi na jego górski charakter może bardzo szybko przybierać oraz niszczyć elementy będące w trakcie robót.

Podczas robót bitumicznych występuje również zagrożenie oparzeń z uwagi na wysoką temperaturę mas bitumicznych (ok. 140º C)

Z uwagi na zastosowanie pap termozgrzewalnych ryzyko oparzeń wystąpi również przy wykonywaniu izolacji i łożysk – z uwagi na pracę palnikami.

- Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy

- Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

  - Do prac dopuścić można tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz przeszkolonych pod względem BHP,

  - Należy wykonać wygrodzenia obiektu oraz bariery zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

  - Używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu.  Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót,

  - Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

  - Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy,