| EKSPERTYZA TECHNICZNA |
| --- |
| Most drogowy na potoku Niedamirka w Niedamirowie Lokalizacja: dz. nr 491, 52, obręb Niedamirów j.ewid. Kamienna Góra |
| Inwestor : | Gmina Lubawka Plac Wolności 1 58-420 Lubawka |  |
| Jednostka projektowa: | U.O. ,,WILBUD ‘’ mgr inż. Włodzimierz Wilk ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów |
| Data opracowania: | wrzesień 2012 |
| Projektant: | mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW |

Spis treści

| I | Opis techniczny | Str. 3 |
| --- | --- | --- |
| II | Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia | Str. 10 |
| III | Część rysunkowa- wykaz rysunków |  |
|  | Mapa sytuacyjna 1:500 | Rys 1A |
|  | Inwentaryzacja 1:50 | Rys 1 |
|  | Stan projektowany 1:50 | Rys 2 |
|  | Przekrój poprzeczny A-A- układ zbrojenia 1:25 | Rys 3 |
|  | Przekrój podłużny B-B 1:25 | Rys 4 |

I   OPIS TECHNICZNY

1. Obiekt:

MOST DROGOWY NA POTOKU NIEDAMIRKA W NIEDAMIROWIE  PRZY POSESJACH     NR 10 I NR 12

2. Inwestor:

Gmina Lubawka

Plac Wolności 1  , 58-420 Lubawka

3. Podstawa opracowania.

- Umowa pomiędzy Gminą Lubawka Plac Wolności 1 oraz U.O. WILBUD , ul. Benedyktyńska 25 , 58-405 Krzeszów

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 dla

- Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne .

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Obowiązujące normy i przepisy z zakresu projektowania mostów drogowych

Obiekty mostowe. Obciążenia.PN-85/S-10030

Obiekty mostowe.Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. PN-91/S-10042

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOTECH Ewa Twardysko ze Świdnicy

4. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyzę stanu technicznego mostu drogowego na potoku Niedamirka w Niedamirowie przy posesjach nr 10 i 12. Most jest zlokalizowany w ciągu drogi  dz. nr 491 dr stanowiącej komunikację części wsi Niedamirów oraz dojazd do pól uprawnych

5. Stan istniejący.

Przedmiotowy most to obiekt o konstrukcji  murowanej , łukowej. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i grozi zawaleniem. W kluczu konstrukcji nastąpiło uszkodzenie płaszcza sklepienia i częściowe zawalenie. Przyczyną awarii było przeciążenie konstrukcji i działanie czynników atmosferycznych. Obiekt nie posiada żadnych zabezpieczeń  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Konstrukcja sklepienia grubości około 30-35 cm  wykonana z płaskich kamieni lokalnego pochodzenia na zaprawie wapiennej.

Od spodu widoczne pęknięcia prostopadłe do osi obiektu. Skrzydełka mostu  wykonano jako murowane z kamienia lokalnego i od strony dolnej wody z bloczków betonowych. Mury te są uszkodzone – mur betonowy – pęknięty, a w murze kamiennym występują braki kamienia.

Opaski przynurtowe wykonane z betonu uległy degradacji poprzez wymycie na styku z podłożem .

Dno potoku pod mostem nieregularne z naniesionymi przez wodę kamieniami i grubym żwirem.

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje ekspertyzę stanu technicznego  z wykazem prac niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia obiektu do ponownej eksploatacji.

Szczegółową lokalizację inwestycji podano na rys. 1

6.2 Istniejący stan zagospodarowania

W obrębie przedmiotowego mostu występują istniejące obiekty kubaturowe nr 10 i nr 12. Most zlokalizowany w ciągu drogi dojazdowej do części wsi  oraz do pól uprawnych.

Stan techniczny obiektu – zły.

Obecnie most został wyłączony z eksploatacji.

Fot. 1 Widok mostu od dolnej wody. Spękania konstrukcji murowej,

podmyte opaski przynurtowe

Fot.2 Awaryjny stan sklepienia kamiennego

6.3 Projektowane zagospodarowanie działki

Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji nośnej przewiduje się jej wzmocnienie.

Remontowi podlegać będą też skrzydełka mostu i mur oporowy przy rowie przydrożnym. Przebieg drogi pozostaje bez zmian.

Niweleta drogi ulega nieznacznej korekcie w górę z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych warstw konstrukcyjnych na sklepienie mostu.

Wprowadzone zostają obustronne balustrady stalowe.

6.4 Zestawienie powierzchni

powierzchnia mostu -  27,8 m2

6.5 Dane o terenie inwestycji

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje się w zakresie oddziaływania eksploatacji górniczej

W zakresie inwestycji nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

7. Opis techniczny rozwiązania.

7.1 Założenia projektowe.

Projekt remontu mostu wykonano przy następujących założeniach:

a). most po remoncie będzie obiektem o normowych parametrach obciążenia, to znaczy   będzie odpowiadać klasie D wg normy obciążeń PN – 85/5 10030, pojazdy o ciężarze całkowitym 200 kN – (20 t).

b). konstrukcja mostu  zawiera rozwiązania podwyższające jego trwałość i bezpieczeństwo jego użytkowników.

-  zastosowano izolację przeciwwodną konstrukcji łukowej

- zastosowane zostały typowe  balustrady mostowe

- szerokość jezdni na obiekcie - dotychczasowa.

c). obiekt zostanie wykonany bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

7.2. Zasadnicze dane techniczne i geometryczne.

- ilość przęseł                                                         n = 1

- nośność mostu                                                     200 kN  ( 20 t)

- rozpiętość teoretyczna                                         Lt = 3,60 m

- światło poziome                                                   Lo = 3,30 m

- światło pionowe                                                   Ho = 1,90 m

- balustrady mostowe                                             hp = 1,10 m

- szerokość w licu poręczy                                     Bp = 5,25 m

- szerokość pasów bezpieczeństwa                        Pb = 0,50 m x 2

- szerokość całkowita mostu                                  Bc = 5,04 m

- wysokość konstrukcyjna                                      hk = 0,30+0,18 m

7.3 Dane konstrukcyjne mostu

7.3.1 Dane ogólne

Obiekt mostowy jest konstrukcją łukową  jednoprzęsłową o układzie statycznym łuku o rozpiętości 3,80 m i wysokości w kluczu 1,90 m  z dwoma podporami nieprzesuwnymi..

Konstrukcja łuku  mostu dostosowano w wyniku remontu do obciążeń klasy C (30t).

Wzmocnienie konstrukcji zaprojektowano w całości w  technologii monolitycznej żelbetowej.

7.3.2 Zakres prac rozbiórkowych

W zakres prac rozbiórkowych wchodzą następujące roboty:

- Wykop mający na celu odsłonięcie wierzchu  konstrukcji

- Odkucie spoin w konstrukcji kamiennej

7.3.4. Warunki gruntowe

Dokumentację geotechniczną dla potrzeb niniejszego projektu wykonał GEOTECH Świdnica

Fundament zostaje posadowiony w warstwie  glin piaszczystych zmieszanych ze żwirami . Stan

gruntu twardoplastyczny /plastyczny.

7.3.5. Konstrukcja nośna mostu .

Przewiduje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji przez zastosowanie  monolitycznej powłoki żelbetowej wykonanej na wierzchu sklepienia. Powłoka pozwoli na równomierną pracę konstrukcji i zabezpieczy przed możliwością zarysowania i spękania prostopadłego do osi obiektu.

Z uwagi na aktualny zły stan konstrukcji nośnej kamiennego łuku w celu jego zachowania i częściowego włączenia do przenoszenia obciążeń przewiduje się wykonanie poniższych czynności :

- Wykonanie stemplowania z deskowaniem zabezpieczającym przed zawaleniem w trakcie robót

- Częściowe przemurowanie i odtworzenie  konstrukcji sklepienia w rejonie ubytków z użyciem analogicznego kamienia

- Odkucie i oczyszczenie spoin od góry sklepienia oraz zmycie wodą pod ciśnieniem

Po wykonaniu powyższego należy przystąpić do wykonania żelbetowej powłoki wzmacniającej.

Oparcie powłoki należy zrealizować na poziomie istniejących fundamentów.

Po wykonaniu powłoki na jej wierzch nałożyć izolację ze zgrzewalnej papy przeznaczonej na mosty i zabezpieczyć przez obetonowanie.

Materiały: Beton  klasy B 35, N4, F150 W6 ,  stal RB500W

7.3.6. Konstrukcja podpór.

Betonowe opaski przynurtowe zabezpieczające strefę podporowa mostu przed  zniszczeniem zostały częściowo podmyte. W związku z tym należy podbić je betonem  do spodu projektowanego obruku mostu.

Beton klasy B 35, N4, F150 W6

7.3.7. Elementy wyposażenia.

Na obiekcie przewidziano zastosowanie następujących elementów wyposażenia:

- izolacja jednowarstwowa z papy termozgrzewalnej na obiekty mostowe.

- nawierzchnia żwirowa 12 cm na podbudowie tłuczniowej 20 cm

- balustrady mostowe wysokości 1,10 m

7.3.8. Rozwiązanie wysokościowe.

Niweletę jezdni na moście zaprojektowano o spadku podłużnym 5% oraz 3% %. Spadki poprzeczne nawierzchni mostu wynoszą 1,5 %.

7.3.9 Nawierzchnia drogowa

Konstrukcja jezdni na dojazdach :

12 cm – nawierzchnia tłuczniowa 0-31,5 mm

20 cm – podbudowa z tłucznia kamiennego

Odwodnienie nawierzchni mostu – powierzchniowe – do potoku

7.3.10. Ciek wodny

W ramach robót należy odmulić dno potoku pod mostem i w obrębie mostu oraz brukować brukiem kamiennym grubości 20 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Na krańcach dolnym i górnym obruku zastosować pogrubione  progi  wzmacniające.

7.3.11. Urządzenia obce.

W obrębie obiektu nie przebiegają urządzenia obce.

7.3.12 Zakres projektowanych robót.

- Stemplowanie zabezpieczające konstrukcji mostu

- Odkopanie dojazdów

- Wykopy fundamentowe z odsłonięciem konstrukcji sklepienia

- Odkucie i czyszczenie z myciem wodą pod ciśnieniem wierzchu konstrukcji kamiennej

- Szalowanie i  wykonanie  żelbetowej powłoki wzmacniającej grubości 18 cm

- Wykonanie izolacji z papy mostowej

- Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem warstwą betonu zbrojonego siatką fi 2mm -10/10 cm

- Odkucie i spoinowanie ścianek czołowych i skrzydełek mostu

- Zasypanie obiektu z zagęszczeniem warstwami do Jsmin =0,98

- Wyposażenie obiektu :  nawierzchnia, poręcze

- Czyszczenie i spoinowanie spodu konstrukcji mostu

- Podbicie opasek przynurtowych

- Wykonanie obruku dna potoku

- Roboty porządkowe

7.4 Charakterystyka energetyczna obiektu i jego wpływ na środowisko

Obiekt nie wymaga energii elektrycznej ani cieplnej

Obiekt nie wymaga dostarczania wody, nie powoduje emisji zanieczyszczeń lub wprowadzania odpadów do środowiska.

Obiekt nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania do środowiska

Obiekt nie ma wpływu na drzewostan oraz powierzchnię ziemi.

Wody opadowe projektuje się odprowadzić powierzchniowo do potoku

7.5 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Założenia do obliczeń:

-klasa obciążenia   D  zgodnie z PN-85/S-10030    o wartości obciążenia 200 kN

współczynnik dynamiczny  φ=1,34, współczynnik obciążenia γ=1,5

- beton B35 stal RB 500W , współczynniki obc. do elem. konstrukcyjnych 1,25 oraz dla elem.

niekonstrukcyjnych 1,5

- warunki gruntowe wg dokumentacji geotechnicznej

- dopuszczalne ugięcia elementów ustroju nośnego : 1/600 l dla płyt pomostów,

Schematy statyczne:

- łuk oparty na dwóch nieprzesuwnych podporach ,

Obliczenia wykonano przy użyciu licencjonowanego programu komputerowego Konstruktor firmy INTERSOFT

7.6 Technologia wykonania robót

Roboty budowlane  przewiduje się wykonać w wykopach ze skarpami o max nachyleni 1:1,5.

Głębokość wykopów w stosunku do powierzchni terenu –około 2,5 m

Nie należy obciążać naziomu wykopu w pasie szer. 3,0 m. Koronę wykopów należy ogrodzić i zabezpieczyć przed możliwością napływu wody  . Nie dopuszcza się prowadzenia robót w okresie mrozów.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami  PN-B-06050 –Roboty ziemne, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych, oraz przepisami BHP

II   INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

- Zakres robót

Inwestycja obejmuje remont mostu na potoku Niedamirka w Niedamirowie. W zakres robót objętych projektem wchodzi:

- Wykonanie robót ziemnych

- wykonanie konstrukcji wzmacniającej  żelbetowej

- wykonanie elementów wyposażenia mostu

- wykonanie dojazdów do mostu

- roboty porządkowe i wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Poza pozostałościami po starym obiekcie mostowym, na terenie budowy nie występują inne obiekty budowlane

- Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie

Elementami zagospodarowania mogącymi stanowić zagrożenie są skarpy  wykopów oraz potok

- Przewidywane zagrożenia

Praca w wykopach. Prace będą również prowadzone na wysokości. Z tego powodu występuje zagrożenie upadkiem z wysokości oraz upadkiem przedmiotów lub materiałów na pracowników znajdujących się na dole.

Elementem zagrożenia jest również potok, który z uwagi na jego górski charakter może bardzo szybko przybierać oraz niszczyć elementy będące w trakcie robót.

Podczas robót izolacyjnych występuje również zagrożenie oparzeń z uwagi na wysoką temperaturę papy zgrzewalnej (ok. 140º C)

- Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy

- Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom

  - Do prac dopuścić można tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz przeszkolonych pod względem BHP,

  - Należy wykonać wygrodzenia obiektu oraz bariery zabezpieczające przed upadkiem z wysokości

  - Używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu.  Sprawność maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót,

  - Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

  - Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki pierwszej pomocy,