# Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

# nr IGKiP.3.271.2.2018

# WYKAZ PLANOWANEGO WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZYCZNEJ

| L.p. | Element wyposażenia | Ilość | Parametry - opis techniczny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica interaktywna | 1 | Technologia pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy 101" Przekątna powierzchni roboczej 96" Rodzaj powierzchni magnetyczna matowa suchościeralna* Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik Format obrazu 16:9 Rozdzielczość 32768 x 32768 Dokładność odczytu 1 mm Prędkość kursora 120 cali/sekundę Czas reakcji 6 ms Komunikacja USB Paski skrótów po obu stronach tablicy Wymiary tablicy 2238 x 1248 x 36 mm Wymiary powierzchni roboczej 2150 x 1160 mm Wymiary opakowania 2410 x 1420 x 135 mm Waga tablicy 29 kg |
| 2. | Termometr z sondą | 8 | Parametry Techniczne: Zakres - 40.0 do 250˚C Rozdzielczość 0.1˚C Dokładność ( 20˚C ) +/-0.3˚C (-20 do 90˚C) +/- 0.5 poza zakresem Odchylenia EMC +/- 0.3˚C Warunki środowiska 0 do 50˚C, 95% RH Baterie 1x1.4V alkaliczne Wymiary 66x50x25 mm Waga 50g |
| 3. | Wizualizer przestrzenny | 1 | Matryca CMOS 5 Mpx Wielkość matrycy 1/2,5" Formaty plików jpg, bmp, tif, png, pdf Rozdzielczość 2592H x 1944V A3 Format video avi Szybkość reakcji 1.0V/Lux-sec Oświetlenie >50 Lux Zakres temperatur pracy -15 do +40 st. C Zasilanie poprzez kabel USB Wymiary 150 x 150 x 420 mm – rozłożony, 150 x 150 x 220 mm - złożony Waga netto 870 g |
| 4. | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta | 2 | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca na otrzymywanie wysokiego napięcia i ładunków elektrycznych o różnych znakach (gromadzone osobno w wysokonapięciowych kondensatorach, tzw. butelkach lejdejskich). Umożliwiająca przeprowadzenie następujących doświadczeń z zakresu elektrostatyki: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, cieplne działanie iskry, jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika, linie sił pola elektrycznego, efekty świetlne w ciemności. |
| 5. | Komplet siłomierzy (Z019, Z022, Z043, Z044, Z066, Z083) | 1 | Korpus ze skalą w gramach umieszczoną na korpusie. Zestaw 6 siłomierzy (dynamometry). Siłomierze: 2.5N, 5N, 10N, 20N, 30N, 50N |
| 6. | Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego 0-13 V/6 A | 2 | Elektronicznie stabilizowany zasilacz liniowy do zastosowań w szkole i edukacji. Napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy ustawiany w sposób ciągły. |
| 7. | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami krokodylkowymi (czerwone) | 1 | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami krokodylkowymi (czerwone). |
| 8. | miernik temperatury | 1 | Do mierzenia ujemnych i dodatnich temperatur. |
| 9. | Zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej | 6 | Skład zestawu: pięciowiązkowy laser; element do całkowitego wewnętrznego odbicia; zwierciadło płasko-wypukło-wklęsłe; płytka równoległościenna; pryzmaty (prostokątny, trapezowy); soczewki (płasko- i dwuwypukłą, dwuwklęsłą). Zestaw przystosowany do tablicy magnetycznej. |
| 10. | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami widełkowymi (czerwone) | 1 | Przewody łączeniowe o długości 30 cm z końcówkami widełkowymi (czerwone |
| 11. | Komplet do magnetyzmu | 5 | Skład zestawu : 2 magnesy sztabkowe; 2 magnesy – podkowy ze zworami; 2 duże igły magnetyczne; 2 podstawki z kolcami do igieł (rozkład); 10 małych igieł magnetycznych; 10 niskich podstawek z kolcami do małych igieł; 1 pierścień żelazny; 1 pudełko do przechowywania opiłków; 1 pokrywa dziurkowana do pudełka na opiłki; 1 płytka mosiężna; 1 igła magnetyczna w oprawie widełkowej; 2 strzemiączka do zawieszania magnesów; 6 hartowanych prętów stalowych |
| 12. | Zestaw ciężarków o jednakowej masie | 2 | Zestaw powinien zawierać trzy sześciany o masie 100g każdy (w przekroju poprzecznym kwadrat o boku 2,5cm), z różnych materiałów: żelazo, aluminium i tworzywo sztuczne. |
| 13. | Zestaw ciężarków o jednakowej objętości | 1 | 3 ciężarki wymiary: Ø25x32 mm |
| 14. | Waga elektroniczna 5000g/ 1 g | 10 | Wyświetlacz cyfrowy; Zasilanie: bateryjne; Maksymalne obciążenie 2000g; Dokładność 1g |

Parametry podane w tabeli powyżej są parametrami minimalnymi jakie wymaga Zamawiający.