      - Leżaki – 5 szt

Leżak miejski GIULIA lub analogiczny, wykonany z blach ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz listew drewnianych. Nr kat. MTC UF-08001

Fot. 4. Leżaki typu Metalico Giulia. http://metalico.pl/produkty/meble-miejskie/lezaki-miejskie-k,223.html

Rys. 4. Leżaki na plaży.

- Wymiary:

  - Długość 			200 cm

  - Wysokość			79 cm

  - Szerokość 			70 cm

- Materiały:

  - Drewno: listwy z drewna dębowego lub świerkowego o grubości 4 cm. Listwy są zabezpieczone poprzez potrójne malowanie: 1x warstwa podkładu 2x farba nawierzchniowa. Malowanie powierzchni drewnianych metodą ciśnieniową.

  - Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

  - Blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

- Sposób montażu:

  - Wolnostojący z możliwością przestawiania w dogodne miejsce lub przykręcany do wcześniej przygotowanych fundamentów 2 szt. na leżak, 90x30x120cm.

      - Ławka wokół drzewa - 1 szt.

W strefie wypoczynkowej planuje się wykonać 1 egzemplarz ławki wokół drzewa. Takie rozwiązania sprzyjają gromadzeniu się i integracji ludzi. Siedzisko ławki wykonane z drewna, obrzeżone od zewnątrz, od samego spodu, blachą ocynkowaną malowaną proszkowo, celem zamaskowania konstrukcji.

Rys. 5. Ławka wokół drzewa.

Fot. 5. Przykład realizacji ławki wokół drzewa. https://pl.pinterest.com/pin/165648092519854267/

Fot.6. Przykład realizacji ławki wokół drzewa. https://pl.pinterest.com/pin/347692033708203404/

- Wymiary:

  - Powierzchnia drewnianego

podestu			4,7 m2

  - Skrajne  wymiary		258x309 cm

  - Obwód=maskownica stalowa	911x38 cm

  - Promień łuku wew.		1,5 m

  - Wysokość siedziska 		40 cm

  - Głębokość siedziska		45-117 cm

- Materiały:

  - Drewno modrzew syberyjski olejowany lub woskowany

  - Stal ocynkowana (malowana na kolor z palety RAL 7016 w eksponowanych miejscach)

  - Maskownica po obwodzie - blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016

- Sposób montażu:

  - Przykręcana do wcześniej przygotowanych 4 słupków fundamentowych 60, 80, 65, 140 x30x120cm.

      - Okrągłe podesty - 7szt.

Zaplanowano realizację okrągłych podestów, które pełnić będą wieloraką funkcję: stopni pomiędzy trawami, siedzisk, miejsc skoków i zabaw. Podesty umiejscowione będą wśród traw. Taka kompozycja imituje przejście tarasami wśród podmokłych terenów.

Rys. 6. Siedziska (podesty) wśród traw.

Rys. 7. Siedziska (podesty) wśród traw.

Fot. 7. Przykladowa realizacja podestów. https://pl.pinterest.com/pin/302796774918110893/

Fot. 8. Przykladowa realizacja podestów. http://shar.farnienteglendale.com/simple-small-deck-ideas/

- Wymiary:

  - Średnica i wysokość

80 x 33 cm –  3 szt.

140 x 33 cm – 2 szt.

140 x 18 cm – 1 szt.

220 x 18 cm – 1 szt.

- Materiały:

  - Drewno modrzew syberyjski olejowany lub woskowany

  - Stal ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016 w eksponowanych miejscach

  - Blacha ocynkowana malowana na kolor z palety RAL 7016 – w razie konieczności

- Sposób montażu:

  - Przykręcana do wcześniej przygotowanych 35 słupków fundamentowych dla podestów:

    - Ø50  – 2 szt. - 1 słupek Ø50 na jeden podest – 2szt.

    - Ø100 – 4 słupki na jeden podest 25x25x120cm – 24 szt.

    - Ø200  – 1 szt. - 9 słupków 25x25x120cm.

      - Kosze - 21 szt.

Kosz miejski GIULIA. Funkcjonalny wraz dopasowanym metalowym wkładem wewnętrznym.

Rys. 8. Kosz na odpady typu Metalico Giulia. http://metalico.pl/produkty/meble-miejskie

Stal węglowa:   wysokiej, jakości profile stalowe oraz blachy cięte laserowo. Stelaż metalowy kosza oraz wkład wewnętrzny kosza w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji ocynkowany. Malowany metodą proszkową na kolor z palety RAL 7016  grafit. Metalowy wkład wewnętrzny kosza wykonany jest z blachy ocynkowanej gr. 1 mm.

Listwy drewniane: wykonane są z drewna dębowego lub świerkowego. Listwy zabezpieczone poprzez potrójne malowanie: 1x warstwa podkładu 2x farba nawierzchniowa. Malowanie powierzchni drewnianych metodą ciśnieniową.

Podstawa kosza ze stali nierdzewnej: w celu zwiększenia ochrony antykorozyjnej kosza tam gdzie istnieje największe zagrożenie, czyli podstawa w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Pozwala to na ochronę kosza przed zalegającym śniegiem, solą i deszczem.

- Wymiary:

  - Średnica	44 cm

  - Wysokość 	80 cm

  - Waga 		32 kg

- Pojemność kosza:  ok. 70 l.

- System montażu: wolnostojący lub do przytwierdzenia za pomocą śrub kotwiących do wcześniej przygotowanych fundamentów 40x40x120 cm.

- Kolorystyka analogiczna do ławki.

      - Budki, karmniki i poidła dla ptaków – 8, 5 i 2 szt.

W ramach projektu planowane jest usytuowanie budek lęgowych. Ich stylistyka skomponowana z resztą małej architektury, przyciągnie wizualnie i zwróci uwagę na życie toczące się w tym miejscu. Celem jest uzyskanie spójnej estetycznie przestrzeni, trwałych, wygodnych w obsłudze i dostosowanych do potrzeb różnych ptaków budek, których rola jest zarówno przyrodnicza, jak i edukacyjna.

Zaplanowano 4 typy budek: A1-dla najmniejszych ptaków, A – dla małych ptaków, B – dla ptaków średnich i D – dla większych ptaków. Należy zwrócić uwagę na zalecane dla poszczególnych typów budek, wymiarów i jakości materiałów.

Budki wykonane zostaną z drewna, zwieńczone daszkiem pcv, a ich spód wykonany będzie z blachy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie uzyskanie estetycznej i trwałej konstrukcji.

Rys. 9. Projekt budki lęgowej dla ptaków.

Materiały:

Fot. 9 – 11. Zestawienie przykładowych materiałów do wykonania budki lęgowej.

Zaproponowanao wykorzystanie karmników dla ptaków

Fot. 12. Propozycja karmnika dla ptaków.  Eva Solo Bird Feeder. https://www.greyhorne.com/collections/outdoor-furniture-and-accessories

oraz poidła. Stylistycznie skomponowane z resztą elementów. Montowane w gruncie lub w fundamentach. Łatwe w obsłudze i utrzymaniu.

Fot. 13. Propozycja poidła dla ptaków. www.pinterest.com

      - Stojaki rowerowe 11 szt.

Planuje się usytuowanie pojedynczych stojaków rowerowych wykonanych wg indywidualnego projektu.

- Wymiary

  - Wysokość 119 cm

  - Szerokość 157 cm

- Materiały i kolorystyka:

  - Blacha stalowa 1 cm ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7016

- System montażu

  - Do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących do wcześniej przygotowanego fundamentu 170x30x120 cm.

Rys. 10. Stojak rowerowy.

      - Tablica Informacyjna – 5 szt.

Planuje się wykonanie 3 tablic informacyjnych, wykonanych wg indywidualnego projektu, w taki sposób by komponowały się z całym założeniem. 3 tablice informacyjne o parku będą umiejscowione przy każdym wejściu. Wysokość 264 cm, szerokość 182 cm. Rama wykonana z profili zamkniętych stalowych 70x70x3 mm, ocynkowanych, malowanych na kolor z palety RAL grafitowy 7016 (długość profilu 655 cm) i blachy stalowej z wyciętymi literami nazwy parku i wytłoczonym laserowo grafikami i informacjami tekstowymi. Tablica na stopie stalowej 40x80 cm, montowana do słupów fundamentowych 50X90X120 cm za pomocą kotew chemicznych.

Rys. 11. Tablica informacyjna.

      - Oświetlenie lampy parkowe - 30 szt.

+ reflektory/naświetlacze -  4 szt.

Lampa parkowa LED SOLLS – G321 wraz z nowoczesną technologią LED CHIP stanowi rozwiązanie do oświetlenia parku. Prosta konstrukcja daje dobre parametry światła. Lampa SOLLS zastosowana też ze względu na efekt architektoniczny.
Lampa G32 ma aluminiową obudowę, zintegrowany radiator, klosz z hartowanego szkła. Lampa wyposażona jest w zasilacz z funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego. Atutem lampy G32 jest brak emisji światła w górną półprzestrzeń. Lampa posiada możliwość współpracy z systemami sterującymi takimi jak np. system DALI.
Zalety stosowania lamp LED SOLLS:

-zmniejszenie rocznego zużycia energii nawet o 70%,

-zmniejszenie ilości lamp na terenie całej inwestycji nawet o 25%,

-oszczędności w konserwacji.

Źródło światła. W lampie SOLLS serii G32 zastosowano źródło światła CHIP LED o bardzo wysokich wydajnościach. Współczynnik oddawania barw CRI wynosi powyżej 80, dzięki czemu światło dobrze oddaje barwy i wpływa pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Temperatura barwy światła wynosi 3000K.

Układ optyczny reflektorowy składa się z reflektora o specjalnym kształcie, zaprojektowanym w celu równomiernego rozsyłu światła. Diody wraz z reflektorem przykryte są hartowaną i profilowaną szybą, odporną na uderzenia, która dzięki matowieniu eliminuje efekt olśnienia. Całkowita sprawność układu optycznego przekracza 88%.

Fot. 14. klosz latarni http://www.solls.pl/portfolio/lampa-parkowa-g321/

Rys. 10. Klosz latarni http://www.solls.pl/portfolio/lampa-parkowa-g321/

Lampa parkowa zamontowana na słupach oświetleniowych kompozytowych w kolorystyce grafitowej RAL 7016. Słupy kompozytowe oświetleniowe produkcji Alumast S.A. są lekkie, łatwe w transporcie, o dużej wytrzymałości, nie przewodzą prądu, nie korodują, są łatwe w utrzymaniu czystości. Ich konstrukcja jest nowoczesna, bardzo estetyczna i trwała.

Rys. 11. I 12. Fot. 15. Kompozytowe słupy oświetleniowe http://www.alumast.eu/

| Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | TD [mm] | CP [mm] | LPH [m] | GH [m] | W [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPW5,0/ 175/60/5.5 | 4,0 | 150 | 60 | 130 | 5,0 | 1,0 | 12,3 |

Planuje się naświetlacze montowane do istniejących latarni ulicznych ustawionych w kierunku parku, mających na celu oświetlenie go od zewnątrz.

Naświetlacz / lampa uliczna typu LED NEO PREMIUM 400W SMD. Generowany strumień świetlny ponad 32 tys. lm pozwala zastąpić 2000W halogen lub sodową lampę uliczną mocy ponad 800W.

Fot. 16. Naświetlacz / lampa uliczna LED NEO PREMIUM 400W SMD. http://www.energomania.pl/product-pol-161-Naswietlacz-lampa-uliczna-LED-NEO-PREMIUM-400W-SMD.html

    - Nawierzchnie

      - Nawierzchnia żwirowa / mineralna typu Hanse Grand (1934m2 ) z obrzeżami  z pojedynczej kostki kamiennej lub ekoboard 1496 mb

Rys. 13. Przekrój alejki mineralnej z obrzeżami z kostki granitowej pojedynczej. http://hansegrand.pl/wp-content/uploads/2016/06/przekroj-alejka-z-obrzezami-granitowymi.pdf

Nawierzchnię alejek utwardzono z zastosowaniem biologicznie czynnej nawierzchni żwirowej HanseGrand®, będącej odpowiednim rozwiązaniem dla wodoprzepuszczalnych alejek parkowych, jak i nawierzchni jezdnych.  W kolorystyce planuje się zastosowanie odcieni ciepłych: beże, piaskowe lub żółcie. Nawierzchnię należy wyprofilować zgodnie ze spadkiem terenu. Ze względu na prawdopodobieństwo najeżdżania na ten fragment terenu pojazdów, zaplanowane są warstwy nawierzchni: 3 cm HanseGrand Royal (!) o granulacji 0÷8mm, kolejno 5 cm warstwa dynamiczna HanseGrand® Mineral o granulacji 0÷16mm, następnie warstwa odsączająca - podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5mm. Nawierzchnia obrzeżona kamienną kostką brukową 10-12 cm (z odzysku), 28 mb, na tym samym poziomie co nawierzchnia ścieżek, zaklinowanym po stronie zewnętrznej betonem B15.

Spadki dwustronne 2% w kierunku terenów zieleni.

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni żwirowych i ich dobre odwodnienie, nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

      - Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

      - Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: pochylenie podłużne 4% powinno mieć pochylenie poprzeczne 2%.

      - Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

      - Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

      - Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabii bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

      - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

      - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

      - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

Zaplanowano podniesienie niwelety o 20 cm dostosowując ja do poziomu terenów zieleni, w taki sposób by prace ziemne nie spowodowały zniszczenia systemu korzeniowego drzew. Wysokościowo nawierzchnia projektowana została dopasowana do istniejących punktów stałych: początków i końców opracowania, krzyżujących się ulic, istniejących zjazdów. Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi.

      - Nawierzchnia piaszczysta i żwirowa placów zabaw (152 + 105 m2)

Nawierzchnia pod placami zabaw wykonana z będzie z piaskui żwiru, odzielonego od gruntu geowłókniną, zawiniętą na brzegach, przysypaną ziemią obsianą trawą. Grubość warstwy 30 cm

Rys. 14. Głębokość nawierzchnii piaszczystej 30 cm.

Obrzeże elastyczne czarne lub szare	300 mb należy zlokalizować do okola placu zabaw i w celu rozdzielnia frakcji piaszczystej i żwirowej.

Fot. 17 . Przykladowe obrzeże gumowe www.pinterest.com

Nawierzchnia plaży wykonana analogicznie jak na placu zabaw z wyjątkiem obrzeży.

      - Nawierzchnia drewniana tarasów i podestów 148 m2

Przejścia przez rowy, tereny  podmokłe i fragment stawu planuje się wykonać w formie wzniesionych nad terenem tarasów drewnianych prowadzonych na legarach posadowionych na betonowych slupach betonowych 180 cm Ø35 cm, zagłębionych na 120-170 cm w grunt.

Rys. 15 . Szkice przejść tarasowych nad terenami podmokłymi. Oprc. M. Pec-Święcicka

Fot. 18. I 19. Przykładowe przejścia tarasowe. Fot M. Pec-Święcicka

      - Ściółka  wokół roślin - kora  - 2148m2 (85 m3)

Posadzone rośliny przykryte są agrowłókniną, a kolejno obsypane warstwą kory grubości 4 cm, w taki sposób by ściółka nie wysypywała się na sąsiadujące nawierzchnie. Ziemię usypać 7 cm poniżej poziomu ścieżek, wyłożyć agrowłókninę pod rośliny krzewiaste, posadzić rośliny i następnie wysypać ściółkę. Istotne by wykorzystać biodegradowalną brązową agrowłókninę, nie czarną geowłókninę, gdyż za cel stawiana jest ochrona przed rozrostem chwastów w pierwszym okresie rozwoju roślin. Po zagęszczeniu i przyjęciu roślin, chwasty już nie będą tak intensywnie wyrastać i konkurować. Wtedy agrowłóknina ulegnie już rozkładowi.