Koncepcja projektowa zagospodarowanie zieleni na terenie Gminy Lubawka

Park miejski położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej zwany dalej Park Watra Obręb 003, dz nr 80/1, 80/3, 81/1, 82

Inwestor: Gmina Lubawka, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka, NIP: 614-10-01-909; REGON: 230821339 tel: + 48 75 74 11 588, 590, fax: 75 74 11 262 email: lubawka@lubawka.net.pl

Stadium: koncepcja projektowa

Branża: Zieleń

Projekt: mgr inż. Monika Pec-Święcicka, architekt krajobrazu

Wrocław. Sierpień 2016 r.

Spis zawartości opracowania:

- Część opisowa

- Strona tytułowa

- Spis zawartości opracowania

- Opis projektu

  - Dane ogólne

  - Podstawa opracowania

  - Zakres i cel opracowania projektowego

  - Stan istniejący

  - Bilans terenu

  - Zakres rozwiązań projektowych

    - Strefa reprezentacyjna i wypoczynku

      - Wejścia

      - Scena

      - Staw

    - Strefa rekreacyjno – sportowa

      - Plac Zabaw

      - Siłownia

      - Boisko do siatkówki plażowej

      - SkatePark (Parkour)

    - Mała architektura

      - Ławki

      - Kosze

      - Słupki

      - Tablica Informacyjna

      - Oświetlenie

      - Toaleta publiczna

  - Nawierzchnie

    - Nawierzchnia utwardzona Terraway

    - Nawierzchnia utwardzona mineralna

    - Nawierzchnia żwirowa pod place zabaw

    - Nawierzchnia bitumiczna skateparku

    - Nawierzchnia piaszczysta boiska do siatkówki

    - Ściółka wokół roślin

  - Bilans terenu projektowany

  - Roboty rozbiórkowe

  - Zieleń

    - Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

    - Projekt zieleni

  - Zestawienie projektowanych nasadzeń

  - Inwentaryzacja dendrologiczna

- Część graficzna

- Mapa zasadnicza sytuacyjno - wys. 	00	Skala 1:500

- Inwentaryzacja terenu + dendrologia	01	Skala 1:500

- Koncepcja zagspodarowania skweru	02	Skala 1:500

- Mała architektura			03

- Szczegóły nawierzchni			04

- Wizualizacje				05

- Opis projektu

  - Dane ogólne

    - Obiekt: Park Miejski położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej zwany dalej Parkiem Watra

    - Adres: ul. Kamiennogórska, 58-420 Lubawka, dz. nr 80/1, 80/3, 81/1, 82obr. II Lubawka

    - Inwestor: Urząd Gminy Lubawka

    - Stadium: koncepcja projektowa

    - Branża: Zieleń

    - Projekt: mgr inż. Monika Pec-Święcicka, architekt krajobrazu

    - Termin opracowania: sierpień 2016 r.

  - Podstawa opracowania

    - Umowa z inwestorem

    - Mapa zasadnicza sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do

celów projektowych

    - Inwentaryzacja terenu

    - Ustalenia z inwestorem

    - Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

  - Zakres i cel opracowania projektowego

Tematem opracowania jest koncepcja projektowa zagospodarowania zieleni na terenie Gminy Lubawka, z uwzględnieniem zieleni, elementów małej architektury oraz nawierzchni alejek.

Celem opracowania jest przywrócenie obiektowi walorów estetycznych oraz stworzenia stref:

- wejściowej,

- izolacyjnej od ruchliwej ul Kamiennogórskiej,

- wypoczynku biernego,

- rekreacji,

- sportu,

a także wskazanie kierunków rozwoju parku, w taki sposób by teren poprzez fragmentaryczne remonty nie tracił swojego charakteru.

Modernizacja projektowanego terenu będzie polegała na wymianie zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię ekologiczną i estetyczną typu terraway, w strefach pieszo-jezdnych oraz na nawierzchnię mineralną w strefach pieszych. Ponadto istnieje potrzeba utwardzenia dotychczasowych przedeptów wraz z korektą ich szerokości i przebiegu, co uzasadnione jest bezpieczeństwem użytkowników, jak i ochroną systemu korzeniowego drzew, istotnego ze względów przyrodniczych. Wymianie ulegnie również nawierzchnia pod placami zabaw.

Planuje się także likwidację części dotychczasowych elementów małej architektury i wprowadzenie nowych, takich jak ławki, kosze na śmieci, różne elementy placów zabaw. Mała architektura ma być jednolita kolorystycznie, co dotyczy zarówno placów zabaw, jak i siłowni, ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych.

Planuje się wymianę słupów oświetleniowych i lamp na oświetlenie energooszczędne LED.

Istotnym elementem zagospodarowania terenu będzie zagospodarowanie brzegów istniejącego stawu, poprzez likwidację stalowych barierek i lokalizację drewnianych tarasów, umożliwiających bezpieczny kontakt z wodą. Przewiduje się także zamaskowanie nieestetycznych betonowych brzegów, lokalizację plaży i uzupełnienie roślinności wodnej o okazy ozdobne.

Aby stworzyć wygodne miejsce do organizowania i prowadzenia imprez rozrywkowych, modernizacji poddana zostanie scena. Będzie ona pełniła dwie funkcje: pierwszą – zasadniczą - sceny koncertowej, z możliwością usytuowania „muszli” w formie dwóch żagli, drugą – uzupełniającą – tarasu wypoczynkowego i sportowego (do wypoczynku biernego na słońcu, prowadzenia zajęć aerobowych lub jogi). Widownia usytuowana zostanie na stałe w formie uzupełniającej kompozycyjnie scenę.

Zlokalizowane zostanie miejsce publicznej toalety.

Planuje się prace w zieleni polegające na pielęgnacji istniejących drzew i usunięciu drzew chorych, suchych, uszkodzonych i nasadzonych niezgodnie ze sztuką, jeżeli ich wzrost w danym miejscu zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub rozwojowi innych, bardziej wartościowych drzew. W ramach kompensacji przyrodniczej i poprawy estetyki przewiduje się nasadzenie szaty roślinnej, jako uzupełnienie architektury krajobrazu.

Planowane są nasadzenia krzewów mających pełnić funkcję izolacji od ul. Kamiennogórskiej, a także w celu wykończenia zbiegów ścieżek, aby uniknąć przedeptów. Natomiast nasadzone krzewy w formie kulis mają rozdzielać przestrzenie o różnych funkcjach. Wyznaczona zostanie również lokalizacja dla okazów szczególnie ozdobnych, celem uatrakcyjnienia parku.

  - Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem jest publiczną przestrzenią o charakterze parku krajobrazowego, usytuowany w otoczeniu zieleni, osiedla domów wolnostojących i kamienic. Z terenem sąsiadują dwie ulice: ruchliwa ul. Kamiennogórska stanowiąca drogę krajową nr 5  i osiedlowa ul. Dolna.

http://geoportal.kgora.pl

https://www.google.pl/maps/

Park zlokalizowany jest w charakterystycznym i reprezentacyjnym miejscu. Jest wizytówką Lubawki, gdyż usytuowany jest przy wjeździe do miejscowości z drogi krajowej nr 5 (trasa Trójmiasto – Grudziądz – Poznań – Leszno – Wrocław – Bolków -    przejście graniczne Lubawka) od strony Kamiennej Góry. Park zlokalizowany jest również w niedużej odległości od Rynku. Pomimo swojej lokalizacji, park nie prezentuje się adekwatnie to pełnionej funkcji. Od strony wschodniej występują wybrakowane krzewy, ogłowione drzewa, natomiast w oddali widoczna jest kakofonia barw, elementów zabawowych, zdezaktualizowanych stylistycznie ławek, zniszczonych słupków i barierek. Na pierwszym planie widoczne jest nowo założone boisko do piłki plażowej oraz podniszczona, betonowa, wykończona w nieuzasadniony sposób barierkami, scena artystyczna.

Znaczenie Parku dla miasta jest tym większe, że jego obecność, w formie krajobrazowego angielskiego założenia, możemy zaobserwować już na historycznych mapach Lubawki, jako zieleń towarzysząca przędzalni Wiharda w 1876 r.

Mapa Lubawki  1876-1912 NID oddział  we Wrocławiu, dzięki uprzejmości: Robert Sobolewski. Miejskie tereny zieleni i dendroflora w historii miasta Lubawki, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, , 2013 r., Olsztyn.

Mapa Lubawki  z 1934 r. zbiory Archiwum Państwowe we Wrocławiu, dzięki uprzejmości Robert Sobolewski. Miejskie tereny zieleni i dendroflora w historii miasta Lubawki, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, 2013 r., Olsztyn

http://dolny-slask.org.pl/3857397,foto.html?idEntity=504533 Przędzalnia Wiharda, Rok 1901

Park Watra 1984 r. Studium historyczno – urbanistyczne miasta Lubawki (Materiały we Wrocławskim oddziale NID)                             fot.  J. Bochajczuk, dzięki uprzejmości: Robert Sobolewski. Miejskie tereny zieleni i dendroflora w historii miasta Lubawki, XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych, 2013 r., Olsztyn.

Teren jest płaski, ukształtowany nierównomiernie, co wynika z faktu, że wokół drzew grunt się obniża, czasem wręcz odkrywając szyję korzeniową.

Istniejące nawierzchnie to ścieżki asfaltowe w złym stanie technicznym, nawierzchnie gruntowe istniejących przedeptów oraz nawierzchnie pod placami zabaw. Nawierzchnia asfaltowa pod skateparkiem, częściowo w dobrym stanie, częściowo wymagająca likwidacji lub wymiany. Część terenu zagospodarowana pod siłownię terenową położona jest na żwirze płukanym, otoczona ścieżką z kostki betonowej, prostokątnej szarej, położona na planie elipsy. W poprzednich latach została również wymieniona nawierzchnia ścieżki biegnącej od ul. Dolnej, pomiędzy siłownią, a placami zabaw, w kierunku budynku magazynowego zlokalizowanego w północnej części parku.

Wszystkie trawniki na przedmiotowym terenie są miejscami zachwaszczone, miejscami zniszczone przez przedepty ścieżek i placów zabaw. Lokalnie trawniki nieodtworzone są w sposób prawidłowy po przeprowadzonych remontach, lub zniszczone poprzez rozjeżdżanie pojazdami.

Przez teren przebiega przedept prowadzący od ul. Kamiennogórskiej w kierunku ul. Dolnej, wzdłuż ogrodzenia.

Zieleń w parku to w przeważającej mierze stare drzewa: klony zwyczajne i klony jawory, jesiony, dęby, lipy i inne pojedyncze okazy. Na szczególną uwagę zasługuje dąb szypułkowy zlokalizowany w sąsiedztwie sceny. Charakter nasadzeń niezmieniony od XIX w., w formie parku krajobrazowego.

  - Bilans terenu

| LP | Typ powierzchni | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia opracowywanego terenu | 16000 |
| 2 | Powierzchnia pokryta betonem (scena i inne) | 1161 |
| 3 | Powierzchnia ścieżek istniejących (ścieżki bitumiczne) | 3059 |
| 4 | Powierzchnia ścieżek istniejących (kostka betonowa) | 405 |
| 5 | Powierzchnia pokryta żwirem płukanym | 444 |
| 6 | Powierzchnia pokryta piaskiem | 393 |
| 7 | Powierzchnia trawników istniejących (wraz z przedeptami ok. 300 m2) | 8259 |
| 8 | Powierzchnia pokryta wodami | 2277 |
| 9 | Powierzchnia ścieżek projektowanych żwirowych |  |
| 10 | Powierzchnia terenu utwardzonego - placyk |  |

  - Zakres rozwiązań projektowych

Podczas tworzenia rozwiązań projektowych uwzględniono nie tylko chęć utworzenia nowej formy funkcjonalno-przestrzennej, ale także potrzeby mieszkańców. Przeanalizowano komunikację pieszą wewnątrz, jak i dokoła placu, parkowanie samochodów oraz zachowania mieszkańców w obrębie parku. Przeprowadzono konsultacje społeczne wśród użytkowników, którzy zdefiniowali swoje zachowania w obrębie projektowanej przestrzeni, a także oczekiwania z nią związane.

Tworząc koncepcję wzięto pod uwagę zarówno reprezentacyjny charakter parku, jak również fakt, że jest to teren, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy najbliższych okolic. Uwzględniono także fakt bezpośredniego sąsiedztwa domów jednorodzinnych, wymagających izolacji i intymności oraz niedogodności wynikające z przylegania do parku ruchliwej ul. Kamiennogórskiej.

Reprezentacyjny charakter podkreślono poprzez lokalizację na istniejącej konstrukcji nowej sceny, wymianę elementów zabawowych na nowe i spójne kolorystycznie, a także wymianę zniszczonych ławek na inne, bardziej masywne. Kosze na śmieci mają być stylistycznie dopasowane do reszty małej architektury, a staw wyposażony zostanie w nowe tarasy i możliwość kontaktu z wodą. Zaplanowane zostały łanowe i okrywowe nasadzenia kwitnących roślin, uzupełnienie roślin kwitnących wokół stawu, oddzielenie strefy zabawowej i sportowej od strefy wypoczynku, poprzez nasadzenia krzewów. Przewiduje się pielęgnację drzewostanu, tak by ogłowionym drzewom sukcesywnie przywracać naturalny pokrój, a drzewa z posuszem i chorobami oczyścić, wykonując cięcia sanitarne, które mają też wpływ na wygląd parku, w szczególności zimą.

Istotną kwestią jest utrzymanie reżimu podziału na dwie strefy. Pierwszą - intensywnie zagospodarowaną, służącą aktywnemu wypoczynkowi i drugą - strefę wypoczynku i ozdobną. (Niewskazane jest lokalizowanie, tak jak miało to miejsce w bieżącym, 2016 roku, boiska do siatkówki plażowej na trawniku, w bliskiej odległości od ulicy i sceny, zabierając miejsce i widok wypoczywającym tu osobom. Musi być ono bezwzględnie przeniesione w kierunku skateparku).

Aby zaspokoić potrzeby rożnych grup użytkowników, przemyślano rozwój już istniejącej oferty parku, poprzez podzielenie różnych stref układem nawierzchni i nasadzeniami zieleni, w taki sposób, żeby odseparować strefy rekreacji i sportu od strefy wypoczynkowej i ozdobnej.

Kolorystyka elementów Parku:

- Stal szczotkowana

- Drewno w naturalnych barwach woskowane/olejowane

- Elementy malowane na barwy z palety RAL:

    - Strefa reprezentacyjna i wypoczynku:

      - WEJŚCIA DO PARKU

Wschodnią część parku planuje się odizolować przed hałasem, spalinami i widokiem pochodzącymi z ruchliwej ul. Kamiennogórskiej, poprzez nasadzenia krzewów. Jednak, aby uniknąć sytuacji, w której staje się on strefą zamkniętą i niewidoczną, należy przewidzieć wejścia, które będą swoistym foyer mającym na celu zachęcić do wejścia w głąb parku.

Planuje się budowę wejść na planie półelipsy z nawierzchni terraway, w którą wdzierają się ścieżki z tej samej nawierzchni lub z nawierzchni mineralnej. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na realizację szerokiego wejścia w otoczeniu drzew, odpornego na intensywne użytkowanie, unikając przy tym powstawania przedeptów.

`

Do wejścia w głąb parku mają zachęcać rozłożone swobodnie w trawniku koła, wykonane również z nawierzchni terrawy, obrzeżonej podwójną rolką z kostki brukowej granitowej 10-12 cm (opcjonalnie z odzysku).

WEJŚCIE I - od strony Starego Miasta

WEJŚCIE II - od strony wjazdu do miasta

      - SCENA

Planuje się wybudowanie nowej sceny, która będzie pełniła funkcję nie tylko podczas wydarzeń artystycznych, ale ma służyć również lokalnym aktywistom do prezentowania swoich działań np.:

- Prezentowanie dzieł artystycznych lokalnego stowarzyszenia artystycznego

- Organizowanie plenerowych zajęć fitness lub jogi

- Próby i występy lokalnych grup artystycznych

- Codzienny taras wypoczynkowy dla mieszkańców

TARAS III +22,5

TARAS I +37,5

TARAS II +22,5

Scena ma składać się z trzech połączonych ze sobą tarasów umieszczonych na różnych wysokościach:

Taras I – Wysokość 37,5 cm – powierzchnia 239 m2

Taras II – Wysokość 22,5 cm – powierzchnia 144 m2

Taras III – Wysokość 22,5 cm – powierzchnia 117 m2,

wykonanych z modrzewia syberyjskiego, zaimpregnowanego woskiem w kolorze naturalnym. Przekrój deski 145x 25mm, przekrój legarów 60x60 mm.

- Scenę należy wykonać, wykorzystując istniejącą betonową konstrukcję po likwidacji istniejących barierek, uzupełniając brakujące podparcia tarasów poprzez wybudowanie stóp fundamentowych w odstępach 50x50 cm, na głębokość 120 cm poniżej poziomu gruntu. Na konstrukcji betonowej układane są legary z wykorzystaniem dystansów tarasowych wykonanych fabrycznie (lub wykonanych przez wykonawcę z gumy przemysłowej 1 cm). Na legarach układane są deski tarasowe, również z wykorzystaniem dystansów, odstępy miedzy deskami 5 mm. Elementy mocowane wkrętami ze stali nierdzewnej. Taras należy impregnować woskiem raz do roku (wosk Saicos - Premium Hardwax oil lub analogiczne firmy Osmo lub Den Braven). Wszystkie powyższe rozwiązania pozwolą na dłuższe zachowanie tarasu w bardzo dobrym stanie.

Ze względu na nieregularny kształt tarasu jego brzegi należy wykończyć stalową ocynkowaną listwą, pomalowaną na kolor grafitowy RAL 7016, zlicowaną z krawędzią desek, umieszczoną pod deskami. W obrzeżu najwyższego tarasu należy zlokalizować drzwiczki do skrzynki elektrycznej, zabudowanej na istniejącym przyłączu.

https://i.ytimg.com/vi/IWdWDegzouo/maxresdefault.jpg

http://swiatnarzedzi.com.pl/all/wolfcraft/6987000_dystans-2.jpg

Scena przekryta zostanie zadaszeniem z żagli, wykonanych wg indywidualnego projektu. Przewiduje się dwa warianty zadaszenia

WARIANT I – dwa żagle trójkątne, montowane na słupach ze stali szczotkowanej lub ocynowanej pomalowanej na kolor grafitowy RAL 7016 (umieszczonych w słupach fundamentowych 120x120x200 cm), z wysokością montowania żagla regulowaną poprzez umieszczenie na słupie 6 otworów na różnych wysokościach w odstępach, co 30 cm od góry.

https://www.abastran.com

WARIANT II – wykonany z kwadratowego żagla zamocowanego na słupach stalowych ze stali szczotkowanej lub ocynowanej pomalowanej na kolor grafitowy RAL 7016, (umieszczonych w słupach fundamentowych 120x120x200 cm), z wysokością montowania żagla regulowaną poprzez umieszczenie na słupie 6 otworów na różnych wysokościach w odstępach, co 30 cm od góry.

https://www.abastran.com

      - STAW

Planuje się oczyszczenie stawu, którego projekt wykonać musi specjalista w zakresie budownictwa wodnego. Planuje się usunięcie warstwy namułu, zachowanie przeważającej ilości roślinności wodnej, która stanowi tu znaczący walor estetyczny. Pod rozwagę należy wziąć konieczność usunięcia drzewa o numerze inwentaryzacyjnym 197, ze względu na usytuowanie na krawędzi brzegu, a także pochylenie w kierunku zwierciadła wody.

Przewiduje się likwidację stalowych barierek, a następnie wykonanie drewnianych tarasów wokół stawu, na planie istniejącego betonowego brzegu oraz wybudowanie drewnianego pomostu na planie elipsy, posadowionego na palach betonowych. Konstrukcje drewnianego brzegu jak i pomostu tworzą konstrukcje legarów 80x120 mm z desek z modrzewia syberyjskiego, zaimpregnowanego woskiem (wosk Saicos - Premium Hardwax oil lub analogiczne firmy Osmo lub Den Braven) przynajmniej raz do roku. Montaż elementów drewnianych do betonu na dystansach jak w przypadku tarasów sceny pkt. 3.6.1.1.

Kolejnym elementem mającym nadać zbiornikowi publiczny charakter jest realizacja plaży o powierzchni 300 m2 (piasek na głębokości 50cm, odizolowany od gruntu rodzimego agrowłókniną celem nie mieszania się warstw i nie zanieczyszczania plaży.

DREWNIANY

BRZEG

PLAŻA

STAW

POMOST

    - Strefa rekreacji i sportu:

      - PLACE ZABAW

Wymiana zniszczonych zabawek na nowe i zachowanie w miarę możliwości istniejących wraz z naprawami i przemalowaniem na spójny żółty kolor RAL 1021 (komponujący się z zielonym kolorem siłowni planowanej do pozostawienia). Obowiązkiem wykonawcy jest montaż elementów zabawowych w jednolitej gamie barwnej. Elementy stalowe ze stali szczotkowanej, grafitowe RAL 7016, elementy z materiałów sztucznych w przeważającej mierze w kolorze żółtym RAL 1021 ewentualnie zielonym RAL 6018.

Zachowane zabawki muszą być rozlokowane w taki sposób by zachować strefy bezpieczeństwa zgodnie z normami technicznymi dla placów zabaw z grupy PNEN 1176.

Place zabaw posadowione na nawierzchni ze żwiru płukanego, grubość warstwy 30 cm, frakcja 2-8 mm.

Plac zabaw I - dla dzieci średnich

|  |  | VIOLET (GM40003-T) Zestaw trzech urządzeń wspinaczkowych, w kształcie gwiazdy zamontowany na centralnej kolumnie. Urządzenie składa się z: ścianki wspinaczkowej z gripami, ścianki linowej oraz pięciostopniowej drabinki wygiętej w łuk. Konstrukcja zestawu została wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ścianka wspinaczkowa z tworzywa HDPE. Urządzenie przeznaczone dla dzieci od 3 do 16 lat. Kategoria Urządzenia wspinaczkowe Wymiary urządzenia(LxWxH) 1,6 x 1,1 x 2,1m Wysokość swobodnego upadku 2,1m Wiek 3 - 16 |
| --- | --- | --- |

|  |  | ENIRO 2 (304) Huśtawka wahadłowa z siedzonkiem typu "deseczka" oraz "koszyczek" zawieszone na estetycznej konstrukcji z czułkiem ślimaka. Charakterystycznym elementem jest ławeczka, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i rodzice. Zabawka jest wykonana ze stali nierdzewnej nadającej designerski charakter oraz zapewniającej bardzo estetyczny wygląd przez długie lata. Kategoria Huśtawki wahadłowe Wymiary urządzenia(LxWxH) 5,05 x 2,58 x 2,40m Wysokość swobodnego upadku 1,28m Wiek 1 - 8 |
| --- | --- | --- |

|  |  | PLATFORMO (102) Karuzela tarczowa z estetycznie wygiętymi uchwytami ustawionymi gwieździście. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na rdzę i zadrapania. Średnica karuzeli to aż 1,5m. Podłoga jest wykonana z płyty PE. Dzięki takiemu rozwiązaniu podłoga karuzeli jest miękka (bezpieczna), antypoślizgowa (dodatkowa antypoślizgowa faktura) oraz nie ulega nagrzewaniu na słońcu oraz zmrożeniu zimą. Kategoria Karuzele Wymiary urządzenia(LxWxH) 1,5 x 1,5 x 0,8m Wysokość swobodnego upadku 0,8m Wiek 2 - 12 |
| --- | --- | --- |

|  |  | BALANCILO 1 (201) Huśtawka wagowa z futurystycznymi uchwytami przypominającymi czułki ślimaka. Zabawka jest wykonana ze stali nierdzewnej nadającej designerski charakter oraz zapewniającej estetyczny wygląd przez długie lata. Kategoria Huśtawki wagowe Wymiary urządzenia(LxWxH) 2,65 x 0,5 x 0,85m Wysokość swobodnego upadku 0,88m Wiek 2 - 7 |
| --- | --- | --- |

# POLIGON

Pozostawienie zabawki wraz z pomalowaniem lub wymianą elementów czerwonych i niebieskich na żółte RAL 1021.

Plac zabaw II - dla dzieci mniejsze

|  |  | DOMETO 1 (500) Zestaw o miłym dla oka wyglądzie nawiązującym do ślimaka. Zabawka zawiera zjeżdżalnię, trap wejściowy z liną, ściankę wspinaczkową, drabinkę wejściową. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej. Kategoria Urządzenia wspinaczkowe Wymiary urządzenia(LxWxH) 3,30 x 1,70 x 2,40m Wysokość swobodnego upadku 0,9m Wiek 1.5 - 12 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ŻYRAFA (KB011) Zabawka typu bujak w kształcie żyrafy. Płyta HDPE (grubość 19 mm), uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu. Kategoria Bujaki Wymiary urządzenia(LxWxH) 865x240mm Wysokość swobodnego upadku 0,5m Wiek - |

|  |  | BIRDO (302) Huśtawka wahadłowa typu bocianie gniazdo zawieszone na futurystycznym ramieniu z czułkiem ślimaka. Charakterystycznym elementem jest ławeczka, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i rodzice. Zabawka jest wykonana ze stali nierdzewnej nadającej designerski charakter oraz zapewniającej estetyczny wygląd przez długie lata. Kategoria Huśtawki wahadłowe Wymiary urządzenia(LxWxH) 2,85 x 1,0 x 2,4m Wysokość swobodnego upadku 1,33m Wiek 2 - 12 |
| --- | --- | --- |

Plac zabaw III - dla dzieci większe

Wymiana urządzeń na nowe lub w miarę możliwości zachowanie istniejących z odnowieniem i pomalowaniem na kolor żółty RAL 1021 lub wymiana fragmentów zabawek w kolorze niebieskim lub czerwonym na elementy w kolorze żółtym RAL 1021.

|  |  | MT. EVEREST (GM0710) Linarium w kształcie stożka z funkcją obrotową. Urządzenie wyposażone jest w podłogę, która obraca się wraz z zabawką. Kategoria Linaria Wymiary urządzenia(LxWxH) 2,1 x 2,1 x 3,0m Wysokość swobodnego upadku 1,93m Wiek 3 - 15 |
| --- | --- | --- |

|  |  | ASPEN 30m (GM2001-30) Kolejka linowa o długości 30m. Kategoria Inne Wymiary urządzenia(LxWxH) 28,87 x 4,25 x 4,13m Wysokość swobodnego upadku 1,8m Wiek 3 - 16 |
| --- | --- | --- |

|  |  | MONSOON 2 (GM0722) Zabawka typu karuzela słupowa 2-ramienna z okrągłymi siedziskami zawieszonymi na długich łańcuchach. Kategoria Karuzele Wymiary urządzenia(LxWxH) 3,6 x 0,25 x 2,5m Wysokość swobodnego upadku 0,75m Wiek 3 - 16 |
| --- | --- | --- |

      - SIŁOWNIA

Planuje się zachowanie siłowni w stanie niezmienionym. Istniejący obiekt jest nowy, położony na żwirze płukanym, otoczony eliptyczna ścieżką, która w pełni wpisuje się w założenia projektowe dla całego założenia. Kolorystyka jest jednolita. Ze względu na planowane ujednolicenie kolorystki całego parku planuje się kolorystykę siłowni zachować w kolorze zielonym, a place zabaw w komponującym się z zielenią kolorem żółtym RAL 1021 z zielonymi dodatkami RAL 6018.

      - BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Planuje się przeniesienie boiska do siatkówki plażowej w miejsce pomiędzy siłownią a skateparkiem.

Boisko o powierzchni 			270 m2

Grubość warstwy piasku 		20 cm

Oddzielenie warstwy gruntu od warstwy piasku agrowłókniną

Obrzeże elastyczne czarne lub szare	150 mb

      - SKATEPARK

Na terenie parku znajduje się skatepark, który jest intensywnie wykorzystywany przez młodzież. Jest to atrakcyjne miejsce, które planuje się rozbudować w taki sposób by skomponować je z całością parku. Planuje się uzupełnienie nawierzchni asfaltowych na planie elipsy

Istniejąca nawierzchnia m2	   	    570

Planowana nawierzchnia m2 		1  467

Uzupełnienie nawierzchni m2   	    897

Obrzeże grafitowe mb		    170

oraz dodanie większej ilości elementów sportowych. Utrzymanie elementów w kolorze grafitowym RAL 7016 i szarym RAL 7032 oraz odnowienie i odmalowanie istniejących również w tej samej kolorystyce.

http://www.flitemedia.com/photography/sports/

Opcja wariantowa pozwala na założenie na planie zewnętrznej elipsy strefy PARKOUR ustawionej na nawierzchni syntetycznej w kolorze szarym RAL 7032.

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa m2	   	    570

Planowana nawierzchnia asfaltowa m2 		1  045

Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej m2   	    	     475

Obrzeże grafitowe mb				       80

Uzupełnienie nawierzchni elastycznej m2   	   	     422

Obrzeże elastyczne mb				     170

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/51,35771,16578299.html?i=5

W otoczeniu boisk można w swobodny sposób rozlokować siedziska tak by młodzież mogła je ustawiać w swobodny sposób, siadając w grupach lub niezależnie. Kolorystyka siedzisk: szare RAL 7032, grafitowe RAL 7016, zielone RAL 6018 i żółte RAL 1021.

https://www.atakdesign.pl/pl/p/Kube-siedzisko/1019

    - Mała architektura:

Projektowana mała architektura to ławki i kosze na odpadki firmy Metalico.

      - Ławki

Ławka miejska GIULIA (lub analogiczna) wykonana z blach ze stali węglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo oraz listew drewnianych. Nr kat. MTC UF-01015

http://metalico.pl/produkty/meble-miejskie

Stal węglowa: Stelaż metalowy ławki w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji poddany ocynkowaniu. Malowany metodą proszkową farbami poliestrowymi na kolor z palety RAL 7016 - grafit.

Drewno: listwy z drewna dębowego lub świerkowego o grubości 4 cm. Listwy są zabezpieczone poprzez potrójne malowanie: 1x warstwa podkładu 2x farba nawierzchniowa. Malowanie powierzchni drewnianych metodą ciśnieniową.

Montaż do podłoża: kotwienie do podłoża za pomocą śrub.

Wymiary:

Długość 	180 cm

Wysokość 	87,5 cm

Szerokość 	85 cm

Waga 		56 kg

      - Kosze

Kosz miejski GIULIA. Funkcjonalny wraz dopasowanym metalowym wkładem wewnętrznym.

http://metalico.pl/produkty/meble-miejskie

Stal węglowa:   wysokiej, jakości profile stalowe oraz blachy cięte laserowo. Stelaż metalowy kosza oraz wkład wewnętrzny kosza w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji ocynkowany. Malowany metodą proszkową na kolor z palety RAL 7016  grafit. Metalowy wkład wewnętrzny kosza wykonany jest z blachy ocynkowanej gr. 1 mm.

Listwy drewniane: wykonane są z drewna dębowego lub świerkowego. Listwy zabezpieczone poprzez potrójne malowanie: 1x warstwa podkładu 2x farba nawierzchniowa. Malowanie powierzchni drewnianych metodą ciśnieniową.

Podstawa kosza ze stali nierdzewnej: w celu zwiększenia ochrony antykorozyjnej kosza tam gdzie istnieje największe zagrożenie, czyli podstawa w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Pozwala to na ochronę kosza przed zalegającym śniegiem, solą i deszczem.

Pojemność kosza:  ok 70 l.

System montażu: wolno stojący lub do przytwierdzenia za pomocą śrub kotwiących.

Kolorystyka analogicznie do ławki.

Wymiary:

Średnica	44 cm

Wysokość 	80 cm

Waga 		32 kg

      - Słupki

Planuje się usytuowanie słupków w miejscach gdzie istnieje ryzyko wjazdu pojazdów na tereny do tego nieprzeznaczone. Proponowany słupek firmy Metalico: Słupek MTC UF-04003 lub analogiczny, wykonany z profilu okrągłego o średnicy 90 mm. Zastosowano profile ze stali węglowej. Stelaż metalowy słupka poddany ocynkowaniu,  malowany metodą proszkową na wybrany kolor z palety RAL 7016.

System montażu: do przykotwienia za pomocą śrub kotwiących lub opcjonalnie do zabetonowania.

http://metalico.pl/

      - Tablica Informacyjna

Planuje się wykonanie 6 tablic informacyjnych, wykonanych wg indywidualnego projektu, w taki sposób by komponowały się z całym założeniem. 3 tablice informacyjne o parku przy każdym wejściu i 3 tablice z regulaminami: korzystania z placów zabaw i siłowni, korzystania ze skateparku i boiska do siatkówki oraz trzecia z zasadami korzystania ze stawu. Wysokość 240 cm, szerokość 220 cm. Rama wykonana z profili zamkniętych stalowych 70x70 mm, ocynkowanych, malowanych na kolor z palety RAL grafitowy 7016 (długość profilu 640 cm) i blachy stalowej z wyciętymi literami nazwy parku i wytłoczonym laserowo grafikami i informacjami tekstowymi. Tablica na stopach stalowych 25x25 cm, montowana do słupów fundamentowych za pomocą kotew chemicznych.

      - Oświetlenie

Lampa parkowa LED SOLLS – G321 wraz z nowoczesną technologią LED CHIP stanowi rozwiązanie do oświetlenia parku. Prosta konstrukcja daje dobre parametry światła. Lampa SOLLS zastosowana też ze względu na efekt architektoniczny.
Lampa G32 ma aluminiową obudowę, zintegrowany radiator, klosz z hartowanego szkła. Lampa wyposażona jest w zasilacz z funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego. Atutem lampy G32 jest brak emisji światła w górną półprzestrzeń. Lampa posiada możliwość współpracy z systemami sterującymi takimi jak np. system DALI.
Zalety stosowania lamp LED SOLLS:

-zmniejszenie rocznego zużycia energii nawet o 70%,

-zmniejszenie ilości lamp na terenie całej inwestycji nawet o 25%,

-oszczędności w konserwacji.

Źródło światła. W lampie SOLLS serii G32 zastosowano źródło światła CHIP LED o bardzo wysokich wydajnościach. Współczynnik oddawania barw CRI wynosi powyżej 80, dzięki czemu światło dobrze oddaje barwy i wpływa pozytywnie na samopoczucie użytkowników. Temperatura barwy światła wynosi 3000K.

Układ optyczny reflektorowy składa się z reflektora o specjalnym kształcie, zaprojektowanym w celu równomiernego rozsyłu światła. Diody wraz z reflektorem przykryte są hartowaną i profilowaną szybą, odporną na uderzenia, która dzięki matowieniu eliminuje efekt olśnienia. Całkowita sprawność układu optycznego przekracza 88%.

http://www.solls.pl/portfolio/lampa-parkowa-g321/

http://www.solls.pl/portfolio/lampa-parkowa-g321/

Lampa parkowa zamontowana na słupach oświetleniowych kompozytowych w kolorystyce grafitowej RAL 7016. Słupy kompozytowe oświetleniowe produkcji Alumast S.A. są lekkie, łatwe w transporcie, o dużej wytrzymałości, nie przewodzą prądu, nie korodują, są łatwe w utrzymaniu czystości. Ich konstrukcja jest nowoczesna, bardzo estetyczna i trwała.

http://www.alumast.eu/

| Symbol słupa | H [m] | BD [mm] | TD [mm] | CP [mm] | LPH [m] | GH [m] | W [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPW5,0/ 175/60/5.5 | 4,0 | 150 | 60 | 130 | 5,0 | 1,0 | 12,3 |

      - Toaleta publiczna

Toaleta publiczna wg projektu SIM ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP.K. ul. Topolowa 8/9/2, 80-255 Gdańsk. Ten projekt zastosowano w Gdańsku, a został doceniony przez opinię publiczną i media. Jej forma wpasowuje się koncepcję parku opartego na organicznych kształtach.

www.sim-architekci.pl/

Prefabrykowana konstrukcja, która w minimalnym stopniu wymaga prac ziemnych. Toaleta półautomatyczna, całoroczna i łatwa w obsłudze.

Wyjątkowy budynek, pasujący nie tylko do historycznego, ale także nowoczesnego otoczenia.

Forma bryły na planie okręgu. Dopasowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakładając możliwie jak najmniejszą powierzchnię. Prześwietlony szklany dach pozwala odpowiednio doświetlić wnętrze w ciągu dnia oraz dzięki zyskom energetycznym wspomóc ogrzewanie.

Konstrukcja szkieletowa ze stali otoczona jest panelami z patynowanej blachy w kolorze rdzawym.

www.sim-architekci.pl/

www.sim-architekci.pl/

Toaleta pełni również rolę miejskiego mebla. Ożebrowanie korpusu pozwala na parkowanie rowerów.

  - Nawierzchnie

Na terenie parku przeważają nawierzchnie asfaltowe w złym stanie technicznym. Istnieje konieczność ich wymiany nie tylko ze względu na stan techniczny, ale również ze względu na fakt, że w parkach ze względów estetycznych, historycznych, zdrowotnych i ekologicznych nie zaleca się stosowania nawierzchni asfaltowych.

    - Nawierzchnia utwardzona Terraway I 1304 m2

Powierzchnia:

Wejście I	80 m2

Wejście II	220 m2

Okręgi 		80 m2

Jezdnia	930 m2

Obrzeża:

Wejście I	22 mb

Wejście II	30 mb

Okręgi 		150 mb

Jezdnia	712 mb

W projekcie planuje się wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię przepuszczalną, mineralną i odporną na zniszczenia w strefach wejść i w miejscach gdzie istnieje dojazd do nieruchomości zlokalizowanej w środkowej części parku. Pozwoli to też na wykonanie jezdni służącej obsłudze toalety publicznej.

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne TerraWay® wykonywane są w temperaturze powyżej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 - 2 mm, 2 - 4 mm, 3 - 5 mm, 4 - 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 - 6 mm (wypełniacz) i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych, zwanej spoiwem. Proces mieszania wypełniacza i spoiwa odbywa się na zimno w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób nawierzchnia może mieć dowolny kształt i wielkość. Tego typu rozwiązanie daje nieograniczone możliwości zastosowania nawierzchni wszędzie tam, gdzie zależy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu, bez tworzenia dodatkowych odwodnień czy spadków dla wody.

Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy.

Rozwiązania architektoniczne wykonane w technologii TerraWay® w postaci ścieżek parkowych, rowerowych, podjazdów dla niepełnosprawnych itp. nie wymagają żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego ani także łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż nawierzchnia przepuszcza wodę w każdym kierunku.

Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu, pod nawierzchnią TerraWay® należy ułożyć minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i grubości. Pierwsza z nich wykonana jest z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą odsączającą), druga (warstwa nośna) z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4 - 22mm lub 4 - 31,5mm, również zagęszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki betonowej, granitowej czy żwirowej.

    - Nawierzchnia utwardzona mineralna II 2130 m2

Powierzchnia:

Ścieżki HanseGrand® Diament

2130 m2

Obrzeża:

Kostka granitowa					1014 mb

Elastyczne (od strony placów zabaw)		300 mb

Ścieżki piesze zaprojektowano z zastosowaniem nawierzchni żwirowej HanseGrand®, będącej odpowiednim rozwiązaniem dla alejek parkowych jak i nawierzchni jezdnych.  W kolorystyce planuje się zastosowanie odcieni ciepłych: beże, piaskowe, żółcie.

http://www.hansegrand.pl/

W celu uniknięcia przedeptów planuje się posadzenie krzewów, na geowłókninie przekrytej żwirem w odcieniu przybliżonym do odcieni ścieżek, tak by stanowiły przeszkody hamujące komunikację pieszą po skrócie.

Wszystkie projektowane ścieżki należy wyprofilować zgodnie ze spadkiem terenu. Odwodnienie ścieżki szerokości 2,5 - 3,5 m odbywa się poprzez 1,5% dwustronny spadek w kierunku terenów zieleni. Ze względu na prawdopodobieństwo najeżdżania pojazdów, zaplanowane są warstwy nawierzchni: 3 cm Ścieżki HanseGrand® Diament  o granulacji 0÷8mm, kolejno 5 cm warstwa dynamiczna HanseGrand® Mineral o granulacji 0÷16mm, następnie 12 cm warstwa odsączająca - podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5mm. Ścieżki obrzeżone są kamienną kostką brukową 10-12 cm (opcjonalnie kostka granitowa z odzysku), na tym samym poziomie, co nawierzchnia ścieżek, zaklinowanym po stronie zewnętrznej betonem B15. Poziom ścieżek w stosunku do terenów zieleni jest wyższy o 2cm.

http://hansegrand.pl/wp-content/uploads/2016/06/przekroj-alejka-z-obrzezami-granitowymi.pdf

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni żwirowych i ich dobre odwodnienie, nawierzchnia nie może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.

Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.

      - Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.

      - Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: pochylenie podłużne powinno mieć 10%, pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.

      - Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.

      - Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.

      - Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.

      - W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.

      - Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.

      - Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię.

      - Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)

      - Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania.

    - Nawierzchnia żwirowa pod place zabaw III 1041 m2

Place zabaw posadowione na nawierzchni ze żwiru płukanego, grubość warstwy 30 cm, frakcja 2-8 mm.

    - Nawierzchnia bitumiczna skateparku IV 1467 m2

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 	570 m2

Obrzeże 				170 mb

Opcjonalnie z nawierzchnią elastyczną pod Parkour:

Planowana nawierzchnia bitumiczna	1045 m2

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 		570 m2

Obrzeże 					140 mb

Planowana nawierzchnia elastyczna		422 m2

Obrzeże elastyczne				170 mb

Nawierzchnia bitumiczna zgodnie z istniejącą nawierzchnią po wykonaniu odkrywki.

Opcjonalnie nawierzchnia elastyczna/syntetyczna:

elastyczne

    - Nawierzchnia piaszczysta V 560 m2

Nawierzchnia boiska do siatkówki plażowej 	271 m2

Obrzeże elastyczne					150 mb

Grubość warstwy 					30 cm

Nawierzchnia plaży 					289 m2

Grubość warstwy 					50 cm

Oddzielenie warstwy gruntu od warstwy piasku agrowłókniną.

    - Ściółka wokół roślin (3500m2)

Posadzone rośliny przykryte są geowłókniną, a kolejno obsypane warstwą przekompostowanej kory z drzew iglastych lub przekompostowanym mulczem grubości 5 cm, w taki sposób by ściółka nie wysypywała się na sąsiadujące nawierzchnie. Zrealizować poprzez wyprowadzenie gruntu pod nasadzenia 5 cm poniżej poziomu ścieżek, wyłożyć agrowłóknine pod rośliny krzewiaste, posadzić rośliny i następnie wysypać ściółkę.

  - Bilans terenu projektowany

| LP | Typ powierzchni | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia opracowywanego terenu | 26330 |
|  | Powierzchnia pokryta nawierzchnią TERRA WAY | 1304 |
|  | Powierzchnia pokryta nawierzchnią mineralną Hanse Grand Diament | 2130 |
| 2 | Powierzchnia pokryta drewnem trakt (571) i taras (500) | 1071 |
| 3 | Powierzchnia ścieżek kostka brukowa prostokątna | 388 |
|  | Powierzchnia skateparku bitumiczna | 1045 |
| 4 | Powierzchnia skateparku elastyczna | 422 |
| 5 | Powierzchnia pokryta żwirem płukanym siłownia (341) i place zabaw (1041) | 1382 |
| 6 | Powierzchnia pokryta piaskiem | 271 |
| 7 | Powierzchnia trawników | 11460 |
| 8 | Powierzchnia pokryta krzewami | 3500 |
| 9 | Powierzchnia pokryta wodami | 1924 |

  - Roboty rozbiórkowe

    - Istniejące ścieżki asfaltowe				2057 m2

    - Isteniejące fragmenty nawierzchni asfaltowej

skateparku, które nie wpisują się w kształt elipsy	50 m2

    - Nawierzchnie betonowe w okolicach skateparku	933 m2

    - Boisko do siatkówki plażowej			90m2

    - Obrzeża						1100 mb

    - Zabawki placu zabaw	(6 zachować do

ewentualnego wbudowania, do decyzji

zamawiającego)					11 szt

    - Kamienny kwietnik

    - Ławki 							22 szt

    - Ławostoły 						2 szt

    - Słupki							10 szt

    - Kosze							13 szt

    - Oprawy oświetleniowe				17 szt

    - Barierki 						120 mb

    - Fragmenty nawierzchni wraz z obrzeżami,

w okolicy siłowni, które wymagają

wyprowadzenia łuków				100 m2

    - Tablica infromacyjna					3 szt

  - Zieleń

    - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

| Lp. | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska | Obwód na wys. 130 cm [cm] | Średnica korony [m] | Wysokość [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | klon zwyczajny | Acer platanoides | 240 | 10 | 15,3 | pionowa rana po złamanym konarze na wys. 2 m, liczne wilki do pielęgnacji |
| 2 | klon zwyczajny | Acer platanoides | 220 | 12 | 15,3 | po ogłowieniu nieliczne wilki |
| 3 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 260 | 8 | 15,3 | stanowisko Hedera helix, wilki po ogłowionych konarach |
| 4 | modrzew europejski | Larix decidua | 48 | 4 | 4 | ucięty na wys. 4m |
| 5 | kasztanowiec pospolity | Aesculus hippocastanum | 29 53 (na wys. 5 cm) | 6 | 6 | brak głównego przewodnika, pień pochylony pod kątem 20º [WYCINKA SANITARNA] |
| 6 | - | - | - | - | - | pień do karczowania lub przykrycia ziemią |
| 7 | - | - | - | - | - | pień do karczowania lub przykrycia ziemią |
| 8 | - | - | - | - | - | pień do karczowania lub przykrycia ziemią |
| 9 | - | - | - | - | - | pień do karczowania lub przykrycia ziemią |
| 10 | klon jesionolistny | Acer negundo | 40 | 6 | 6,8 | lekko pochylony pień spowodowany konkurencją z nr 11, zalecana korekta korony |
| 11 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 175 | 8 | 8,5 | wilki po ogłowionych konarach |
| 12 | klon pospolity | Acer platanoides | 155 | 12 | 11,05 | wilki po ogłowionych konarach, rozwidlenie V-kształtne |
| 13 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 250 | 12 | 18,7 | rozwidlenie V-kształtne, wilki po ogłowieiu |
| 14 | klon pospolity | Acer platanoides | 190 | 10 | 10,2 | ślady po starym ogłowieniu, nieliczne wilki |
| 15 | klon pospolity | Acer platanoides | 234 | 8 | 15,3 | wysoko wzniesiona korona, bez większych wad, otwór przy odziomku, wypruchnienie kominowe (OOSERWACJA) |
| 16 | kasztanowiec pospolity | Aesculus hippocastanum | 220 | 11 | 17 | niewielka asymetria korony, lekkie zwyrodnienie liści na szczycie |
| 17 | klon pospolity | Acer platanoides | 123 | 8 | 10,2 | ślady po ciętych konarach na wys. 4m |
| 18 | klon pospolity | Acer platanoides | 215 | 10 | 13,6 | nieliczny posusz, widoczne kikuty |
| 19 | klon pospolity | Acer platanoides | 114 | 6 | 11,9 | nieliczny posusz, lekkie pochylenie pnia |
| 20 | klon pospolity | Acer platanoides | 130 | 6 | 11,9 | pień lekko pochylony, widoczne ułamane konary oraz ślady po cięciach |
| 21 | klon pospolity | Acer platanoides | 105 | 6 | 11,9 | pień lekko pochylony, widoczne ułamane konary oraz ślady po cięciach |
| 22 | klon pospolity | Acer platanoides | 115 | 6 | 11,9 | pień lekko pochylony, widoczne ułamane konary oraz ślady po cięciach, przy pniu siewka jesionu pospolitego do wycięcia |
| 23 | klon pospolity | Acer platanoides | 110 | 6 | 4,8 | pień lekko pochylony, widoczne ułamane konary oraz ślady po cięciach, odrost przy odziomku, rozwidlenie V-kształtne na wys. 5,5 m, jeden konar suchy, możliwy ubytek kominowy [WYCINKA KOMPOZYCYJNA] |
| 24 | klon pospolity | Acer platanoides | 237 | 10 | 10,2 | widoczne ślady po cięciach na wys. 6 m, wilki do pielęgnacji, rozwidlenie na 4,5 m |
| 25 | klon pospolity | Acer platanoides | 217 | 8 | 13,6 | rozwidlenie siodełkowe 3-przewodnikowe, budka dla ptaków |
| 26 | klon pospolity | Acer platanoides | 131/107 | 7 | 13,6 | rozwidlenie V-kształtne na wys. 50 cm |
| 27 | klon pospolity | Acer platanoides | 269 | 10 | 13,6 | obwód wynikający z wielokrotnego rozwidlenia (4 konary), wypróchnienie kominowe |
| 28 | głóg pośredni | Crataegus x media | 52/34/17 | 8 | 6,8 | okaz 3-przewodnikowy |
| 28a | - | - | - | - | - | WYCINKA SANITARNA |
| 29 | głóg pośredni | Crataegus x media | 55 | 6 | 6,8 | lekko pochylony pień, niewielki posusz, do pielęgacji |
| 30 | głóg pośredni | Crataegus x media | 68/53 | 6 | 6,8 | nieliczny posusz, do pielęgnacji |
| 31 | głóg pośredni | Crataegus x media | 35 | 6 | 4,25 | wyłąmany konar, wypruchnienie podłużne 0-130 cm (OBSERWACJA) |
| 32 | głóg pośredni | Crataegus x media | 55/37/27 | 6 | 5,1 | widoczne pędy konkurujące ze sobą, do pielęgnacji, widoczne dziuple, delikatne pochylenie pnia |
| 33 | klon pospolity | Acer platanoides | 160 | 6 | 13,6 | zrośnięte rozwidlenie V-kształtne, miejscowe wycieki, nieliczne posusz |
| 34 | klon pospolity | Acer platanoides | 155 | 14 | 13,6 | - |
| 35 | klon pospolity | Acer platanoides | 157 | 14 | 13,6 | nieliczny posusz |
| 36 | klon pospolity | Acer platanoides | 172/176 | 14 | 13,6 | rozwidlenie V-kształtne na wys. 1m, ślad po ciętym konarze |
| 37 | głóg pośredni | Crataegus x media | 41 | 2 | 4 | WYCINKA SANITARNA |
| 37a | głóg pośredni | Crataegus x media | - | - | 2 | WYCINKA SANITARNA |
| 38 | klon pospolity | Acer platanoides | 185 | 14 | 8 | nieliczny posusz |
| 39 | głóg pośredni | Crataegus x media | 44 | 1,5 | 2 | suchy pień [WYCINKA SANITARNA] |
| 40 | głóg pośredni | Crataegus x media | 36 | 3 | 4 | asymetria, poszusz w 80% [WYCINKA SANITARNA] |
| 41 | głóg pośredni | Crataegus x media | 57 | 5 | 6 | asymetryczna korona |
| 42 | głóg pośredni | Crataegus x media | 45/31 | 8 | 5 | nieliczny posusz, do pielęgnacji |
| 43 | głóg pośredni | Crataegus x media | 65 | 8 | 5 | nieliczny posusz, do pielęgnacji, asymetria delikatna |
| 44 | głóg pośredni | Crataegus x media | 110 | 10 | 10 | ślad po wyłamaniu konaru od 0-1m, nieliczny posusz, do pielęgnacji |
| 45 | głóg pośredni | Crataegus x media | 70 | 3 | 3,5 | pochylony pień, wypróchnienie, widoczny posusz [WYCINKA SANITANA] |
| 46 | głóg pośredni | Crataegus x media | 75 | 4 | 8 | posusz w 50 % [WYCINKA SANITARNA] |
| 47 | głóg pośredni | Crataegus x media | 36 | 3 | 3 | [WYCINKA SANITARNA] |
| 48 | głóg pośredni | Crataegus x media | 95 | 8 | 7 | wymaga pielęgnacji |
| 49 | głóg pośredni | Crataegus x media | 40/72 | 6 | 7 | wymaga pielęgnacji |
| 50 | olsza czarna | Alnus glutinosa | 146 | 10 | 6 | niewielki posusz |
| 50a | klon pospolity | Acer platanoides | 157 | 10 | 10 | - |
| 50b | klon pospolity | Acer platanoides | 143 | 8 | 12 | - |
| 50c | klon pospolity | Acer platanoides | 136 | 6 | 12 | - |
| 50d | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 176 | 14 | 12 | - |
| 50e | klon pospolity | Acer platanoides | 156 | 10 | 12 | - |
| 50f | klon pospolity | Acer platanoides | 169 | 12 | 13,5 | - |
| 50g | klon pospolity | Acer platanoides | 187 | 14 | 13 | - |
| 50h | klon pospolity | Acer platanoides | 179 | 10 | 12 | - |
| 51 | klon pospolity | Acer platanoides | 247 | 16 | 13,6 | rozwidlenie siodełkowte na wys. 4m |
| 52 | klon pospolity | Acer platanoides | 127 | 7 | 9,35 | asymetria korony, wąska korona |
| 53 | klon pospolity | Acer platanoides | 144 | 9 | 5,95 | asymetryczna korona, rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,5m |
| 54 | - | - | - | - | - | [PIEŃ DO USUNIĘCIA] |
| 55 | - | - | - | - | - | [PIEŃ DO USUNIĘCIA] |
| 56 | klon pospolity | Acer platanoides | 198 | 4 | 11,9 | korona na wys. 8m, korona bardzo wąska, widoczne ślady po cięciach |
| 57 | klon pospolity | Acer platanoides | 198 | 10 | 11,9 | - |
| 58 | dąb szypułkowy | Quercus robur | 279 | 13 | 11,9 | widoczne nabiegi korzeniowe, na wys.1,5 m widoczny ślad po obręczy, ślad po listwie mrozowej 0-6m zagojony prawidłowo, asymetryczna korona, okorowanie na wys.3 m |
| 59 | klon pospolity | Acer platanoides | 140 | 6 | 11,9 | wąska korona, budka dla ptaków |
| 60 | klon pospolity | Acer platanoides | 145 | 8 | 11,9 | - |
| 61 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 218 | 8 | 15,3 | posusz w 20% |
| 62 | klon pospolity | Acer platanoides | 188 | 9 | 15,3 | rozwidlenie V-kształtne na wys. 3m |
| 63 | klon pospolity | Acer platanoides | 143 | 5 | 15,3 | siodełkowate rozwidlenie na wys. 6m, wąska korona |
| 64 | klon pospolity | Acer platanoides | 250 | 9 | 15,3 | grzybnia, wyrastająca z pnia pokrzywa, wielopniowe rozwidlenie na wys. 2,5m , |
| 65 | świerk pospolity | Picea abies | 180 | 10 | 15,3 | widoczne ślady po cięciach konarów na wys. 4m, korona bardzo wysoko |
| 66 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 268 | 12 | 15,3 | korona rozpoczyna się bardzo wysoko, rozwidlenie V-kształtne na wys. 8m, nieliczny posusz |
| 67 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 182 | 10 | 17 | posusz w 20 %, widoczne ślady po cięciach na wys. 2m, korona rozpoczyna się bardz wysoko. Obniżenie środka ciężkości. |
| 68 | klon pospolity | Acer platanoides | 200 | 12 | 17 | widoczne ślady po starych ciciach konarów, liczne wilki oraz ottwór przy odziomku,nie zmurszałe wypróchnienie kominowe, wiechy na ciętych konarach |
| 69 | klon pospolity | Acer platanoides | 272 | 8 | 17 | bardzo duże cięcia konarów, nieliczny posusz, drobne stanowisa grzybów |
| 70 | klon pospolity | Acer platanoides | 146 | 8 | 17 | posusz w 20% |
| 71 | klon pospolity | Acer platanoides | 153 | 6 | 11,9 | dziupla na wys. 2m, wąski pokrój |
| 72 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 173 | 14 | 13,6 | liczne wilki tworzące gęste wiechy, liczny posusz w całej koronie |
| 73 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 292 | 14 | 18,7 | widoczne ślady po cięciach konarów na wys. 6m |
| 74 | klon pospolity | Acer platanoides | 140 | 6 | 10,2 | odarta kora bez wypróchnienia 30-170 cm, widoczne ślady żerowania owadów |
| 75 | klon pospolity | Acer platanoides | 161 | 8 | 18,7 | rozwidlenie wielopniowe ściśnięte na wys. 4m, widoczne ślady po uciętych konarach |
| 76 | klon pospolity | Acer platanoides | 148 | 6 | 17 | budka lęgowa dla ptaków, dziupla na wys. 1m z wypróchnieniem, ślady żerowania owadów |
| 77 | klon pospolity | Acer platanoides | 190 | 8 | 17 | nieliczny posusz, suchy kikut po uciętym konarze z dziuplami ptaków |
| 78 | klon pospolity | Acer platanoides | 140 | 5 | 17 | korona asymetryczna, ślady po cięciach konarów o ∅20 cm |
| 79 | klon pospolity | Acer platanoides | 150 | 6 | 17 | korona asymetryczna, nieliczny posusz |
| 80 | klon pospolity | Acer platanoides | 125 | 6 | 17 | korona asymetryczna |
| 81 | klon pospolity | Acer platanoides | 198 | 8 | 17 | korona asymetryczna |
| 82 | klon pospolity | Acer platanoides | 125 | 4 | 17 | niewielki posusz |
| 83 | klon pospolity | Acer platanoides | 118 | 7 | 17 | korona delikatnie asymetryczna |
| 84 | klon pospolity | Acer platanoides | 253 | 20 | 17 | budka lęgowa dla ptakó, nieliczny posusz, sucha gałąź na wys. 6m do usunięcia, rozwidlenie siodełkowate na wys. 3 m, nieliczne ślady po cięciach |
| 85 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 138 | 7 | 17 | na wys. 1-3m liczne zgrubienia na pniu, zagojone ślady po cięciach konarów, liczne wilki, zrakowacenie nie wpływające na witalność drzewa |
| 86 | dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 195 | 11 | 17 | listwa mrozowa zagojona 0-7 m, nieliczny posusz, wąska korona |
| 87 | klon pospolity | Acer platanoides | 192 | 5 | 15,3 | - |
| 88 | klon pospolity | Acer platanoides | 108 | 6 | 6,8 | widoczne ślady po złamanych konarach |
| 89 | klon pospolity | Acer platanoides | 168 | 6 | 15,3 | widoczne ślady po złamanych konarach |
| 90 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 293 | 8 | 18,7 | widoczne ślady po złamanych konarach, wilki po ogłowieniu |
| 91 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 186 | 5 | 17 | widoczne ślady po złamanych konarach, wilki po ogłowieniu |
| 92 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 235 | 6 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu, ślady po uciętych konarach, rozwidlenie V-kształtne |
| 93 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 210 | 7 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 94 | klon pospolity | Acer platanoides | 131 | 8 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 95 | klon pospolity | Acer platanoides | 131 | 7 | 17 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 96 | głóg pośredni | Crataegus x media | 19/20 | 3 | 4 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 97 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 288 | 7 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 98 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 213 | 7 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 99 | głóg pośredni | Crataegus x media | 5 | 7 | 1,5 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 100 | klon pospolity | Acer platanoides | 134 | 7 | 17 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 101 | lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | 180 | 7 | 15,3 | liczne wilki po ogłowieniu |
| 102 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 219 | 6 | 18,7 | liczne wilki po ogłowieniu i odrosty napienne |
| 103 | klon pospolity | Acer platanoides | 180 | 9 | 15,3 | wysoko wzniesiona korona. Obniżenie środka ciężkości. |
| 104 | klon pospolity | Acer platanoides | 66/86 | 6 | 11,9 | rozwidlenie V-kształtne a wys. 1 m |
| 105 | klon pospolity | Acer platanoides | 170 | 12 | 15,3 | nieliczne dziuple |
| 106 | - | - | - | - | - | pień do karczowania lub przykrycia ziemią |
| 107 | klon pospolity | Acer platanoides | 159 | 9 | 15,3 | asymetryczna korona, rozwidlenie V-kształtne na wys. 3 m |
| 108 | klon pospolity | Acer platanoides | 168 | 5 | 17 | ślad po obręczy na wys. 1,5 m, rozwidlenie na 3 pnie na wys. 2m |
| 109 | klon pospolity | Acer platanoides | 178 | 7 | 18.7 | rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,5 m |
| 110 | świerk pospolity | Picea abies | 157 | 6 | 20,4 | gubienie dolnych gałęzi [WYCINKA SANITARNA] |
| 111 | dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 300 | 18 | 18,7 | widoczne ślady po uciętych konarach, drzewo o wartości pomnikowej |
| 112 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 221 | 14 | 18,7 | zagojone ślady po cięciach, na wys.2 m kikut z gałęzią wiodącą |
| 113 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 183 | 13 | 18,7 | nieliczny posusz, widoczne ślady po cięciach, narośla |
| 114 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 190 | 10 | 13,6 | budka lęgowa dla ptaków, dziupla z ubytkiem kominowym, druty na wys. 6 m do ściągnięcia, odrosty napienne |
| 115 | klon pospolity | Acer platanoides | 170 | 11 | 13,6 | korona asymetryczna w wyniku konkurencji z nie istniejącym już drzewem |
| 116 | klon pospolity | Acer platanoides | 195 | 18 | 13,6 | widoczne ślady po cięciach, na wys. 4 m konar do usunięcia |
| 117 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 190 | 8 | 13,6 | odrosty napienne |
| 118 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 202 | 8 | 13,6 | rozwidlenie na wys. 6m, ślady ogłowienia |
| 119 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 180 | 8 | 13,6 | rozwidlenie na wys. 9m, ślady ogłowienia |
| 120 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 215 | 8 | 13,6 | rozwidlenie na wys. 5m, budka lęgowa dla ptaków, ślady ogłowienia |
| 121 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 162 | 8 | 13,6 | ślady ogłowienia, korona asymetryczna, rozwidlenie na wys. 3m |
| 122 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 115 | 6 | 13,6 | asymetryczna korona, niewielki posusz, odrosty napienne, wąska korona |
| 123 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 159 | 3 | 15,3 | ślady po ogławieniu, posusz |
| 124 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 156 | 3 | 15,3 | ślady po ogławieniu, posusz, ślady po obławieniu |
| 125 | lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | 190 | 6 | 15,3 | odrosty korzeniowe, zagojone ślady po cięciach konarów |
| 126 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 216 | 8 | 15,3 | - |
| 127 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 85/93 | 6 | 15,3 | nieliczny posusz, odrosty napienne |
| 128 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 200 | 10 | 15,3 | odrosty napienne, nieliczny posusz, rozwidlenie V-kształtne na wys. 1m |
| 129 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 230 | 12 | 17 | odrosty napienne, zagojone cięcia, rozwidlenie siodełkowe na wys. 10 m |
| 130 | dąb czerwony | Quercus rubra | 274 | 22 | 17 | odziomek pow. 30 cm, budka lęgowa dla ptaków |
| 131 | świerk kłujący | Picea pungens | - | - | 17 | - |
| 132 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 145 | 7 | 17 | niewielki posusz |
| 133 | klon pospolity | Acer platanoides | 167 | 16 | 17 | niewielki posusz |
| 134 | klon pospolity | Acer platanoides | 85 | 10 | 17 | - |
| 135 | klon pospolity | Acer platanoides | 127 | 10 | 17 | posusz na szczycie korony 50 % |
| 136 | klon pospolity | Acer platanoides | 137 | 14 | 17 | - |
| 137 | klon pospolity | Acer platanoides | 108 | 12 | 17 | - |
| 138 | klon pospolity | Acer platanoides | 135 | 10 | 17 | liczny posusz [WYCINKA SANITARNA] |
| 139 | klon pospolity | Acer platanoides | 148 | 8 | 17 | - |
| 140 | klon pospolity | Acer platanoides | 107 | 6 | 17 | nieliczny posusz, delikatna asymetria |
| 141 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 210 | 8 | 17 | - |
| 142 | - | - | 190 | - | 17 | suchy pień [WYCINKA SANITARNA] |
| 143 | klon pospolity | Acer platanoides | 180 | 8 | 17 | ślady po ogłowieniu |
| 144 | klon pospolity | Acer platanoides | 138 | 5 | 17 | ślady po ogłowieniu |
| 145 | klon pospolity | Acer platanoides | 150 | 6 | 17 | ślady po ogłowieniu |
| 146 | klon pospolity | Acer platanoides | 130 | 10 | 17 | pionowa rana 70-180 cm ze śladami żerowania szkodników |
| 147 | świerk pospolity | Picea abies | 20 [na wys. 5 cm] | 2 | 5.5 | [WYCINKA SANITARNA] |
| 148 | klon pospolity | Acer platanoides | 170 | 20 | 17 | - |
| 149 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 215 | 6 | 17 | ślady po ogłowieniu |
| 150 | klon pospolity | Acer platanoides | 147 | 6 | 17 | ślady po ogłowieniu, odrost głogu przy pniu do usunięcia |
| 151 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 43 | 4 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 152 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 48 | 4 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 153 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 22/23 | 3 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 154 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 40 | 3 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 155 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 17 | 3 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 156 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 40 | 6 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 157 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 21 | 3 | 12,7 | z częściowym posuszem, prawdopodobnie odrost po wyciętej robini akacjowej |
| 158 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 52/43 | 6 | 12,7 | ślady po ogłowieniu |
| 159 | klon pospolity | Acer platanoides | 177 | 9 | 12,7 | ślady po ogłowieniu |
| 160 | klon pospolity | Acer platanoides | 38/20/35 | 6 | 12,7 | ślady po ogłowieniu |
| 161 | - | - | - | - | - | dwie pozostałości po pniach do frezowania |
| 162 | świerk pospolity | Picea abies | 7 [ na wys. 5 cm] | 1,5 | 17 | - |
| 163 | topola czarna 'Italica' | Populus nigra 'Italica' | 100 | 3 | 17 | posusz 70% [WYCINKA SANITARNA] |
| 164 | klon pospolity | Acer platanoides | 183 | 20 | 17 | - |
| 165 | klon pospolity | Acer platanoides | 156 | 20 | 17 | nieliczny posusz |
| 166 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 168 | 8 | 17 | znaczny posusz, rozwidlenie V-kształtne na wys. 5m |
| 167 | klon pospolity | Acer platanoides | 83 | 6 | 17 | - |
| 168 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 169 | 8 | 18,7 | asymeryczna korona, ślady po ogłowieniu, odrosty |
| 169 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 183 | 6 | 18,7 | budka lęgowa dla ptaków, ślady po ogłowieniu, odrosty |
| 170 | klon pospolity | Acer platanoides | 143 | 8 | 18,7 | ślady po ogłowieniu, odrosty |
| 171 | klon pospolity | Acer platanoides | 130 | 6 | 18,7 | ślady po ogłowieniu, odrosty |
| 172 | głóg pośredni | Crataegus x media | 35/17 | 4 | 6,8 | - |
| 173 | głóg pośredni | Crataegus x media | 54 | 5 | 8,5 | do drobnej pielęgnacji |
| 174 | klon pospolity | Acer platanoides | 193 | 10 | 17 | - |
| 175 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 72/65 | 10 | 17 | rozwidlenie od odziomka, jeden pień pochylony, posusz do pielęgnacji |
| 176 | klon pospolity | Acer platanoides | 165 | 14 | 17 | widoczne ślady po cięcich, asymetryczna korona |
| 177 | klon pospolity | Acer platanoides | 128 | 12 | 17 | nieliczny posusz |
| 178 | głóg pośredni | Crataegus x media | 1937-12-20 | 6 | 3,5 | widoczne ślady po cięciach konarów |
| 179 | jesion pensylwański | Fraxinus pennsylvanica | 220 | 18 | 17 | widoczne ślady po cięciach konarów |
| 180 | klon pospolity | Acer platanoides | 220 | 14 | 18,7 | - |
| 181 | - | - | - | - | - | pień do frezowania |
| 182 | klon pospolity | Acer platanoides | 110 | 10 | 15,3 | budka lęgowa dla ptaków |
| 183 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 50/55 | 8 | 3,5 | - |
| 184 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 12 | 3 | 10,2 | - |
| 185 | - | - | - | - | - | pień do frezowania |
| 186 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 50 | 5 | 6,8 | - |
| 187 | wiąz szypułkowy | Ulmus laevis | 45 | 5 | 6,8 | - |
| 188 | klon pospolity | Acer platanoides | 266 | 22 | 17 | - |
| 189 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 217 | 18 | 20,5 | niewielki posusz, budka lęgowa dla ptaków |
| 190 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 172 | 18 | 20,5 | - |
| 191 | sosna zwyczajna | Pinus sylvestris | 120 | 4 | 20,5 | korona na wysokości 17 m |
| 192 | klon pospolity | Acer platanoides | 170 | 14 | 18,5 | widoczne ślady po ciętych konarach, nienaczna zabliźniona rana na 1,5 m, widoczne śladu żerowania szkodników, odarta kora od odziomka |
| 193 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 333 | 10 | 20,4 | asymetryczna korona, ślady po cięciach konarów |
| 194 | dąb czerwony | Quercus rubra | 280 | 20 | 20,4 | ślady po cięciach konarów |
| 195 | lipa drobnolistna | Tilia cordata | 220 | 12 | 18,7 | nieznaczny posusz |
| 196 | lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | 260 | 5 | 18,7 | asymetryczna korona, pień pochylony o 20º, ślady po ogławianiu |
| 197 | klon pospolity | Acer platanoides | 153 | 8 | 18,7 | asymetryczna korona, na wys. 1 m zaczyna się korona, nieliczny posusz, pochylenia pnia nad stawem, zabliźniona rana na pniu |
| 198 | klon pospolity | Acer platanoides | 120 | 8 | 18,7 | asymetrczna korona |
| 199 | klon pospolity | Acer platanoides | 130 | 10 | 17 | widoczne ślady po cięciach |
| 200 | klon pospolity | Acer platanoides | 86 | 12 | 17 | pochylenie pia o 10º |
| 201 | jesion wyniosły | Fraxinus excelsior | 405 | 16 | 20,4 | widoczne ślady cięć konarów, zamierający wierzchołek |
| 202 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 130/75 | 6 | 17 | widoczne wilki i slady po ciętych konarach, rozwidleni V-kształtne od odziomka |
| 203 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 168 | 10 | 17 | widoczne ślady po cięciach, zamiera, budka lęgowa dla ptaków |
| 204 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 230 | 1 | 17 | zamierający wierzchołek, odrosty napienne, widoczne ślady po cięciach |
| 205 | klon pospolity | Acer platanoides | 180 | 5 | 17 | widoczne ślady po cięciach konarów, ucięty główny przwodnik, zdeformowana korona |
| 206 | klon pospolity | Acer platanoides | 145 | 12 | 17 | niewielki posusz |
| 207 | klon pospolity | Acer platanoides | 56 | 10 | 17 | nieliczne wilki i posusz, widoczne ślady po cięciach konarów |
| 208 | klon pospolity | Acer platanoides | 184 | 10 | 17 | widoczne ślady po cięciach konaró oraz wilki |
| 209 | dąb czerwony | Quercus rubra | 310 | 30 | 18,7 | rozwidlenie V-kształtne na wys. 2m, widoczne ślady po cięciach, niewielki posusz |
| 210 | klon pospolity | Acer platanoides | 65 | 10 | 17 | - |
| 211 | klon pospolity | Acer platanoides | 182 | 18 | 17 | budka lęgowa dla ptaków, niewielki posusz, widoczne ślady po cięciach |
| 212 | dąb bezszypułkowy | Quercus petraea | 232 | 12 | 15,3 | widoczne ślady po cięciach, posusz 20 % |
| 213 | klon jawor | Acer pseudoplatanus | 102 | 12 | 15,3 | widoczne ślady po cięciach |
| 214 | - | - | pień do frezowania |
| 215 | - | - | pień do frezowania |
| 216 | - | - | pień do frezowania |

Legenda:  WYCINKI    PIELĘGNACJE    DRZEWO O WARTOŚCI POMNIKOWEJ

Drzewa, które poddano ogłowieniu stworzyły masę korony poprzez wypuszczenie licznych odrostów napiennych i korzeniowych. Obecne prace polegać będą na usunięciu odrostów do wysokości ok. 2 m, czyli do miejsca gdzie rozpoczyna się właściwa korona. Powstałe z odrostów „wiechy” należy rozrzedzić, w taki sposób (Rys. poniżej) by pozwolić swobodnie się rozrastać większym konarom, bez konieczności konkurowania z drobniejszymi oraz bez ryzyka przeciążania korony i wyłamywania pni i konarów.

OPRACOWANIE: M. Pec-Święcicka

Skutkiem ogłowienia wykonanego na terenie parku Watra jest zagęszczenie i wzniesienie koron. Efektem takiego działania jest stworzenie gęstej korony, która jak żagiel przejmuje wiatr, zamiast przepuszczać przez siebie powietrze. Innym problemem jest przeniesienie środka ciężkości w górę, co dodatkowo sprzyja wykrotom w skutek porwistych wiatrów. Działaniem zaradczym jest rozrzedzenie korony i pozwolenie na rozrost niższych gałęzi co spowoduje przeniesienie środka ciężkości w dół. Powyższe zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać na wszystkich drzewach, które w inwentaryzacji opisano jako ogłowione.

Inne działania jakie należy wykonać, to usunięcie posuszu, który może stanowić niebezpieczeństwo na tak intensywnie użytkowanym terenie, w razie wyłamywania galęzi. Wykonując cięcia należy pamietać by nie uszkodzic tkanki kalusa, a ciecia wykonywać trójetapowo. Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, pozostawiając nasadę gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach staramy się nie naruszać nabiegów kalusowych, istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).

Większe gałęzie powinno się usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

http://www.administrator24.info/artykul/id62,Ciecia-pielegnacyjne-drzew-i-krzewow

Cięcia dokonuje się tam, gdzie znajduję się sucha, chora lub nadłamana gałąź. Tniemy gałęzie dolne, krzyżujące się lub rosnące od zewnątrz w kierunku wewnętrznym.

OPRACOWANIE: M. Pec-Święcicka

.

Metody cięć muszą uwzględniać wymagania poszczególnych gatunków drzew i ich okres wegetacyjny. Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Ze względu na słaby przyrost tkanki gojącej powinno się zaniechać cięcia grubych gałęzi u takich gatunków jak: morwa, leszczyna turecka, grochodrzew, orzech, brzoza; w starszym wieku także dąb, grab, grochodrzew, klon, topola, wierzba, lipa i kasztanowiec. Klon można ciąć przed lub po ustaniu wiosennego „płaczu”. Suche i chore gałęzie można usuwać przez cały rok.

http://www.administrator24.info

OPRACOWANIE: M. Pec-Święcicka

OPRACOWANIE: M. Pec-Święcicka

Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Niedopuszczalne jest ogławianie drzew.

Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Powinno się w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca wyrastającego ponad obrączkę.

Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni, po zastosowaniu piły łańcuchowej.

Nie należy ciąć gałęzi, na których znajduje się gniazdo ptaków w okresie lęgowym. Jeżeli jest ono usytuowane na drzewie, to przycinkę suchych, lub chorych gałęzi, na których nie znajduje się gniazdo, należy wykonywać za pomocą metod linowych, nie z podnośnika koszowego, a także za pomocą piły ręcznej, nie łańcuchowej, ze względu na hałas i drgania.

Zabiegi powinno się wykonać zgodnie ze wszystkimi regułami sztuki ogrodniczej i przy poszanowaniu przepisów przede wszystkim prawa ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, jak i prawa budowlanego i kodeksu postępowania cywilnego.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie przycinki drzew zobowiązana jest posiadać wykształcenie kierunkowe.

Przed przystąpieniem do prac, wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu przycinki i innych miejsc, gdzie planowane działania mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i mienia.  Powinien także wyznaczyć kierownika robót na czas trwania przycinki drzew. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji prowadzonych prac w postaci zestawienia drzew, ich fotografii i opisu przeprowadzonych cięć. Roślinność istniejąca na terenie robót, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Sprzęt użyty do prac powinien być odkażony (nożyce, sekatory), sprawny i wysokiej jakości, tak by powstałe rany były niezainfekowane i gładkie.  Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy narzędzi nieprzeznaczonych do prac przy pielęgnacji drzew.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ

Ponosi on również odpowiedzialność za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni, spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, złym wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności. W przypadku powstania szkód zobowiązuje się on do zapłaty wymierzonej administracyjnej kary pieniężnej.

    - Projekt zieleni

Zaprojektowano tu ozdobne rośliny.

Planowana szata roślinna stanowi uzupełnienie przestrzennego ukształtowania terenu i odgrywa ważną rolę w kompozycji terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Zaplanowano nasadzenia drzew i ozdobnych krzewów. Drzewa, kwitnące wiosną, usytuowane w taki sposób by podkreślić kompozycję mają izolować także od hałasu i zanieczyszczeń pochodzących z ulicy. Inne zaś, ozdobne ze względu na pokrój, barwę liści lub kwiatów, rozmieszczone na terenie całego parku, urozmaicają dość jednolite barwnie, istniejące nasadzenia. Stanowią akcenty formalne lub barwne towarzyszące ścieżkom spacerowym lub ławkom. Rozlokowane są w też w sposób funkcjonalny, tak by kierować ruch komunikacyjny i unikac tworzenia się przedeptów.

Gatunki drzew i krzewów dobrano według ich naturalnego wzrostu, wielkości i zagęszczenia, tak by nie wymagały intensywnej pielęgnacji, a były atrakcyjnym akcentem kolorystycznym dla mieszkańców miasta.

Na terenie planuje się usuniecie drzew wg załączonej inwentaryzacji dendrologicznej, w ramach kompensacji przyrodniczej planuje się nasadzenie drzew, krzewów i bylin wg poniższego wykazu.

  - Zestawaienie gatunkowe nasadzeń drzew i krzewów:

| Lp. | Nazwa gatunkowa polska | Nazwa gatunkowa łacińska | Odmiana | Ilość [szt] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głóg pośredni | Crataegus x media | ‘Paul’s Scarlet’ | 13 | 16-18 cm obw na wys. 100 cm |
| 2 | Lilak Mayera | Syringa mayerii | ‘Palibin’ | 1366 | Min. C4, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 3 | azalia | Rhododendron | ‘Fireball’ | 1080 | Min. C4, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 4 | krzewuszka cudowna | Weigela florida | ‘Variegata’ | 1310 | Min. C5, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 5 | róża okrywowa | Rosa | ‘The Fairy’® | 1390 | Min. C5, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 6 | kaztanowiec czerwony | Aesculus x carnea |  | 1 | 16-18 cm obw na wys. 100 cm |
| 7 | Laurowiśnia wschodnia | Prunus laurocerasus |  | 245 | Min. C5, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 8 | funkia | Hosta | ‘Patriot’ | 300 | Min C3, |
| 9 | Miskant cukrowy | Miscanthus sacchariflorus |  | 665 | Min C3, |
| 10 | rododendron | Rhododendron | ‘America | 220 | Min. C5, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 11 | rododendron | Rhododendron | ‘Casanova’ | 200 | Min. C5, min 40-60 cm, min 5 pędów |
| 12 | skrzyp zimowy | Equisetum Heymale |  | 20 | Min C1,5, |
| 13 | Irys pstry | Iris laevigata | ‘Variegata’ | 30 | Min C3, |
| 14 | Irys żółty pełny | Irirs pseudacorus | ‘Flore Pleno’ | 30 | Min C3, |
| 15 | Tulejnik kamczacki | Lysichton Camtschatcensis |  | 20 | Min C1,5, |
| 16 | Krwawnica pospolita | Lythrum salicaria |  | 20 | Min C1,5, |
| 17 | Lilia wodna | Nymphaea Alba |  | 60 | Min C1,5, |
| 18 | Lilia wodna | Nymphaea | ‘Hidden Violet’ | 60 | Min C1,5, |
|  | DRZEWA | 14 |
|  | KRZEWY | 4311 | 5811 |
|  | KRZEWY KWASOLUBNE | 1500 |  |
|  | BYLINY | 1205 |

30 000 l TORF KWAŚNY

99 340 l ZIEMIA UNIWERSALNA

Rekultywacja 11 460m trawnika

    - Odległości nasadzeń

| LP | Infrastruktura | Krzewy | Drzewa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krawędzie ścieżek | 0,4 m | 1,2 |
| 2 | Krawędzie parkingu | 0,5 m | 1,5 |
| 3 | Sieć gazowa | 2,0 m | 2,0 |
| 4 | Sieć cieplna | 1,0 m | 1,5 |
| 5 | Sieć wodno-kanalizacyjna | 1,0 m | 1,5 |
| 6 | Sieć elektryczna | 0,8 m | 1,0 |

Jeżeli planowane jest posadzenie drzew w mniejszej odległości od przeszkody, należy zastosować ekrany korzeniowe

    - Zalecenia agrotechniczne

Krzewy sadzimy pod geo lub agrowłókniną. Przygotowany pod nasadzenia teren pokrywamy geo lub agrowłókniną, na której wykonujemy nacięcia i przygotowujemy doły. Krzewy należy sadzić z bryłą korzeniową do dołów większych o promień bryły, do połowy zaprawionych substratem uniwersalnym, przekrytych gruntem rodzimym, mocno ubitym i podlanym. W razie sadzenia w okresie wiosennym rośliny zasilamy nawozem o wydłużonym działaniu i do ziemi dodajemy hydrożel w celu dłuższego utrzymania wilgotności. Po posadzeniu wszystkich roślin agro/geowłókninę zasypujemy 2-3 centymetrową warstwa żwiru ozdobnego, kolorystyką nawiązującą do nawierzchni ścieżek.

Rośliny po posadzeniu powinny być podlewane, w szczególności w okresie suszy. Krzewy liściaste należy przyciąć w celu intensywnego rozkrzewienia. Po okresie dwóch lat należy nasadzenia zasilać nawozami, po uprzednim odchwaszczeniu.

    - Dobór materiału roślinnego

Sadzonki roślin powinny być zakupione w licencjonowanych punktach szkółkarskich. Zakupiony materiał powinien być zdrowy, z dobrze wykształconą częścią nadziemną i bryła korzeniową, bez ran na przewodnikach. Najkorzystniejszy jest zakup roślin w pojemnikach.

    - Termin sadzenia

Krzewy ozdobne produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny od kwietnia do listopada, pod warunkiem obfitego podlewania po posadzeniu w razie suszy. Krzewy wysadzane z gruntu można sadzić wiosną przed rozwojem liści lub jesienią po zrzuceniu liści. Bez względu na wymagania gatunkowe rośliny należy sadzić w doły zaprawione calkowicie ziemią urodzajną lub kompostową. Nie należy dopuszczać do zachwaszczenia młodych nasadzeń. Konieczne jest wiosenne spulchnienie ziemi wokół roślin.

    - Ukształtowanie projektowanych trawników

Aby zapewnić odwodnienie, należy wszystkie projektowane ścieżki wyprofilować zgodnie ze spadkiem terenu. Spadki poprzeczne nawierzchni 1,5% odprowadzają wodę na tereny zieleni. Poziom terenów zieleni w stosunku do ścieżek jest obniżony o 2-4 cm.

Powierzchnie przeznaczone pod trawniki należy przekopać, splantować, wyrównać i zasilić nawozami. Do obsiewania należy stosować mieszanki przeznaczone na gleby średnio wilgotne i parkowe.

Wstępny kosztorys:

| Lp Nazwa Ilość Jednostka miary Wartość zł suma 1 Rozbiórki 10% 269 818 2 Ścieżki HanseGrand 2130 m2 120 255 600 3 Nawierzchnia żwirowa placu zabaw 1041 m2 42 43 722 4 Nawierzchnia terraway 1384 m2 300 415 200 5 Nawierzchnia sportowa/elastyczna 422 m2 350 147 700 6 Nawierzchnia betonowa poprawki 100 m2 250 25 000 7 Tarasy i trakty drewniane 1072 m2 300 321 600 8 Muszla/Scena z żagla 1 kpl 30 000 30 000 9 Piasek – boisko 0,3 271 m2 50 13 550 10 Piasek – plaża 0,5 289 m2 65 18 785 11 Trawniki rekultywacja 11460 szt 7 80 220 12 Kora pod rabaty ozdobne 175 m3 300 52 500 13 Torf kwaśny 30000 l. 0,5 15 000 14 Ziemia uniwersalna 99340 l. 0,5 49 670 15 Krzewy ozdobne 5811 szt 30 174 330 16 Byliny 1205 szt 10 12 050 17 Drzewa 14 szt 1000 14 000 18 Ławki 16 szt 2500 40 000 19 Siedziska 495 m2 400 198 000 20 Kosze 23 szt 2500 57 500 21 Stojaki rowerowe 3 szt 3000 9 000 22 Urządzenia zabawowe placu zabaw i skateparku 14 szt 7000 98 000 23 Latarnie 42 m2 6000 252 000 24 Słupki 30 szt 300 9 000 25 Tablice informacyjne 6 szt 3000 18 000 26 Toaleta publiczna 1 szt 300 000 300 000 27 Pielęgnacja drzew 75 szt 250 18 750 28 Wycinka drzew z frezowanie 15 szt 1500 22 500 29 Frezowane pni 13 szt 500 18 000 SUMA 2 967 995 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |